聚英云平台WIFI网口版使用说明

V1.4

北京聚英翱翔电子有限责任公司

目   录

一、云平台说明	1

二、软件下载	1

1、WEB平台	1

2、手机版软件	1

3、PC端软件	2

三、使用流程	2

四、硬件说明	4

1、默认IP	4

2、复位键	4

五、参数配置	5

1、工作模式说明	5

2、WIFI模式	5

3、网口模式	9

4、常见问题	13

六、平台操作说明	14

七、技术支持联系方式	15

# 一、云平台说明

聚英云平台为我公司开发的一款网络平台，平台包含手机APP平台软件和网页版平台，其中手机APP软件又包含Android、IOS两大类，平台以我公司的DAM系列网络版设备为应用对象，旨在为用户提供远程控制输出（继电器、开关量）、模拟量（4-20mA、0-10V、0-5V）采集、开关量采集报警等服务，极大方便了用户的需求，服务器由我公司提供，客户可放心使用。

# 软件下载

## WEB平台

PC电脑上的平台通过网页端进入，网址如下（复制到浏览器地址内打开）：

http://www.jydtu.com/

## 2、手机版软件

Android版：

http://www.juyingele.com.cn/software/clp/jyemsAndroid.apk

或使用手机浏览器扫描以下二维码直接下载安装。

手机扫一扫下载安装

IOS版：

手机扫一扫下载安装

## 3、PC端软件

下载地址：https://www.juyingele.com.cn/software/clp/聚英云平台.rar

# 使用流程

- 设备供电；

- 选择使用网口通讯或者WIFI通讯：

- 网口：

    - WIFI：

电脑/手机连接默认WIFI信号JY_***；

- 配置设备参数连接聚英云服务器：

- 网口：使用【以太网配置软件】进行配置；

- WIFI：打开192.168.10.1网页进行配置。

- 打开软件注册个人账号添加设备。

# 硬件说明

## 默认IP

网口：

| 网口 | IP地址 | 网络模式 | 端口号 | 设备地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 192.168.1.232 | TCP Server | 10000 | 1 |

WIFI

| WIFI | WIFI信号名称 | IP地址 | 登录账号/密码 | 网络模式 | 端口号 | 设备地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JY_*** | 192.168.10.1 | admin | TCP Server | 10000 | 1 |

## 2、复位键

| 模式 | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WIFI | 长按按键6秒 | 释放按键后，进入默认静态IP模式。 |
|  | 长按按键12秒 | 释放按键后，进入默认DHCP模式 |
| 网口 | 长按按键6秒 | 释放按键后，进入默认DHCP模式。 |
|  | 长按按键12秒 | 释放按键后，进入默认静态IP模式 |

# 参数配置

## 工作模式说明

| 硬件连接 | 说明 |
| --- | --- |
| WIFI模式 | 设备AP热点桥接入用户当前WIFI网络内，接入外网 |
| 网口模式 | 设备通过网线连接到路由器/交换机，接入外网 |

## 2、WIFI模式

- 设备供电后，设备默认WIFI信号名称：JY_****，连接密码：12345678；

- 设备默认IP：192.168.10.1，登录账号：admin，密码：admin；

- 手机或电脑连接设备WIFI信号后，打开浏览器在地址栏输入192.168.10.1，输入账号为：admin，密码为：admin登录。

- 登录后默认配置界面如下：

### 2.1、动态模式

### 2.2、静态IP模式

- 确认桥接入的无线WIFI网络信息

①、手机查看

华为手机：https://jingyan.baidu.com/article/851fbc3792da133e1e15ab63.html（复制连接打开即可）；

苹果手机：https://jingyan.baidu.com/article/49ad8bceaa68695834d8fade.html（复制连接打开即可）。

②、电脑查看

https://jingyan.baidu.com/article/f71d6037acf0101ab641d1f1.html（复制连接打开即可）。

- 参数配置

注：

- WIFI模式配置完成后，设备AP热点信号会自动消失；

- 重新进入网页参数界面方法是，打开浏览器输入之前设置的设备IP：

## 3、网口模式

网口模式使用以太网配置软件对设备网口参数进行修改，

以太网配置软件下载地址：https://www.juyingele.com.cn/software/jynet/以太网配置软件.zip

- 检查确认电脑网络与设备接入的路由器/交换机在同一网络，且能接入外网，需要注意：

由于企业中一般存在多级网络，当电脑连接无线网络，设备通过网线连接路由器时，必须确认设备连接的路由器与无线WIFI的路由器为同一个；

- 搜索设备；

- 查看当前网络信息

打开【网络与共享中心】---->【活动网络】---->【本地连接/无线网络连接】---->【详细信息】，如下图所示：

- 确定设备要修改的IP是否被占用

- 修改IP参数

- 重新搜索

## 4、常见问题

- WIFI模式下设备IP时通时不通

检查设备位置是否离WIFI路由器距离太远；

设备外置天线是否接好。

- 设备复位时，WIFI信号不出现

复位6s后WIFI信号不出现后，可将设备重新上电。

- 网口模式下选择正确连接时搜索不到设备

解决方法：

- 检查确认设备与电脑在同一网段内；

- 复位设备；

- ；

- 打开【网络与共享中心】---->【更改适配器设置】，将除了本地连接以外得其他网络全部禁用：

如有虚拟网卡、蓝牙等也需要禁用。

- IP参数下载无反应

原因：设备默认IP为192.168.1.232，当前网络与设备不是同一网段。

解决方法：

①：搜索到单个设备时，勾选所有设备后，再点击下载参数。

- 组网模式下多个设备修改参数没反应

原因：设备默认IP为192.168.1.232，当前网络与设备不是同一网段。

解决方法：

①：只留需要修改参数的设备，单独修改完成后，再将其他设备接入局域网；

②：将需要修改参数的设备，使用直连模式进行修改，修改为完成后，再接入局域网，直连模式修改时，可直接修改设备IP参数为局域网网段的IP。

- 其他问题

联系技术支持。

# 六、平台操作说明

配置参数完成后，安装软件扫码添加设备即可进行控制操作。

- app软件及平台使用说明手册下载地址：

https://www.juyingele.com.cn/software/clp/聚英云平台使用说明.pdf

- App软件及平台使用视频地址：

https://www.juyingele.com.cn/juyingyunpingtai/index.html

# 七、技术支持联系方式

联系QQ:3323725294

3126337546

4008128121

联系电话:010-82899827（82899821）-803

010-82899653-803