云系列GPRS-1600AC说明书

V1.0

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2019年01

目   录

一、产品说明	1

二、产品特点	1

三、产品功能	1

四、产品选型	1

五、主要参数	1

六、通讯说明	1

七、使用说明	2

八、硬件说明	3

1、接口说明	3

九、短信配置说明	3

1. 查询指令	3

2. 网络配置及查询	4

3、软件生成指令	5

十、设备唯一ID号	5

1、扫描二维码获取	5

十一、平台软件说明	5

十二、开发资料说明	6

1、通讯协议说明	6

2、Modbus寄存器说明	6

3、指令详解	8

十三、技术支持联系方式	9

# 一、产品说明

GPRS-1600AC设备是我公司云系列设备中网络版的一种，设备通过连接Internet广域网来进行通讯，使用我司配套的云平台软件可实现远程采集电流的功能，每个设备具有唯一ID号方便用户进行二次开发使用。

# 二、产品特点

- 供电电压DC7-30V；

- 继电器输出触点隔离；

- 使用GPRS通讯，SIM卡支持移动、联通，暂不支持电信；

- 支持标准modbus协议，同时支持ASCII/RTU格式；

- 测量芯片采用12位AD转换器；

- 支持用户二次开发。

# 三、产品功能

- 16路交流电流采集（可配30A/50A/100A/300A电流互感器）；

# 四、产品选型

| 型号 | modbus | GPRS | WIFI | RJ45 | 交流电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPRS-1600AC | ● | ● |  |  | 16 |

# 五、主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 通讯接口 | GPRS网络（移动、联通） |
| 额定电压 | DC 7-30V |
| 电源指示 | 1路红色LED指示（不通信时常亮，通信时闪烁） |
| 通讯指示 | 与电源指示灯共用 |
| 温度范围 | 工业级，-40℃～85℃ |
| 尺寸 | 145*94*41mm |
| 重量 | 330g |
| 默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
| 波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400 |
| 软件支持 | 配套配置软件、app控制软件，平台软件； 支持各家组态软件； 支持Labviewd等 |

# 六、通讯说明

设备使用基于移动或联通的GSM网络进行远程通讯，设备上插入移动或联通SIM卡即可，支持流量卡。

# 七、使用说明

- 设备上电后，在设备上插入移动或联通SIM卡；

- 使用手机向设备中的手机号发送设置管理员指令；

- 通过提供的二维码标签或者发送查询短信指令获取设备唯一ID号；

- 安装app软件添加设备进行测试【默认设备的指向服务器是我司服务器ems.jydtu.com】；

- 通过发送短信指令来将服务器地址改为使用的服务器地址；【选用】

# 八、硬件说明

## 1、接口说明

# 九、短信配置说明

设备默认面向我司服务器，需要二次开发的用户可通过短信配置更改面向其他服务器。

## 查询指令

（红色部分为必须指令，其他选用）

1:【管理员手机号】

配置短信:*JY#01#123456#138xxxxxxxx#

2:【APN】

查询:*JY#02#

配置:*JY#02#"CMNET","",""#

3:【DNS】

查询:*JY#03#

配置:*JY#03#114.114.114.114#8.8.8.8#300#60#

4:【登录信息包】

查询:*JY#04#

配置:*JY#04#Hex#010203040506

5:【心跳包】

查询:*JY#05#

配置:*JY#05#ASCII#:138xxxxxxxx.

6:【查询唯一ID号】

查询:*JY#30#

配置:*JY#30#UNID:***********

CSQ：**

GPS：**

## 网络配置及查询

此处为配置TCP/UDP Client模式时面向的服务器的IP地址及端口号设置，默认面向我司的服务器：ems.jydtu.com，端口号：60001。（红色部分为可修改部分）网络1-网络6其中的任意通道修改即可。

11:【网络 1】

查询:*JY#11#

配置:*JY#11#1#ems.jydtu.com#60001#10000#300#0#31#

12:【网络 2】

查询:*JY#12#

配置:*JY#12#0##10000#10000#300#0#255#

13:【网络 3】

查询:*JY#13#

配置:*JY#13#0##10000#10000#300#0#255#

14:【网络 4】

查询:*JY#14#

配置:*JY#14#0##10000#10000#300#0#255#

15:【网络 5】

查询:*JY#15#

配置:*JY#15#0##10000#10000#300#0#255#

16:【网络 6】

查询:*JY#16#

配置:*JY#16#0##10000#10000#300#0#255#

21:【串口 1】

查询:*JY#21#

配置:*JY#21#0#0#0#0#255#0#

22:【串口 2】

查询:*JY#22#

配置:*JY#22#0#0#0#0#255#0#

23:【串口 3】

查询:*JY#23#

配置:*JY#23#0#0#0#0#255#0#

24:【串口 4】

查询:*JY#24#

配置:*JY#24#0#0#0#0#255#0#

25:【串口 5】

查询:*JY#25#

配置:*JY#25#0#0#0#0#255#0#

## 3、软件生成指令

短信指令也可通过软件生成。

打开软件后，打开串口，修改参数配置，点击修改后，在DTU配置软件的“基本配置信息”页，点击“生成短信”，即可生成短信指令。

# 十、设备唯一ID号

使用聚英云平台软件，要求DAM设备具有唯一ID号，唯一ID号获取有以下两种方式：

## 1、扫描二维码获取

使用手机扫描设备外壳或包装外壳上的二维码获取唯一ID号，如下所示：

# 十一、平台软件说明

聚英云平台为我公司开发的一款网络平台软件，平台包含手机APP平台软件和网页版平台，其中手机APP软件又包含Android、IOS两大类，平台以我公司的DAM系列网络版设备和GPRS版设备为应用对象，旨在为用户提供远程控制输出（继电器、开关量）、模拟量（4-20mA、0-10V、0-5V）采集、开关量采集等服务，极大方便了用户的需求，服务器由我公司提供，客户可放心使用。

具体操作说明阅读【聚英云平台使用说明】文档即可；

下载地址：

www.shijifengiot.com/software/聚英云平台使用说明V1.2.doc

# 十二、开发资料说明

## 1、通讯协议说明

本产品支持标准modbus指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可。

Modbus协议中文版参考：http://www.juyingele.com.cn/software/software/ DAM调试软件使用教程.rar

## 2、Modbus寄存器说明

本控制卡主要为保持寄存器，支持以下指令码：3、4、6

| 指令码 | 含义 |
| --- | --- |
| 3 | 读取配置数据 |
| 4 | 读取模拟量数据 |
| 6 | 修改配置数据 |

寄存器地址表：

| 寄存器名称 |  | 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟量输入 |
| 输入1 | 模拟量 4号指令 | 3x0001 | 第一路输入 |
| 输入2 |  | 3x0002 | 第二路输入 |
| 输入3 |  | 3x0003 | 第三路输入 |
| 输入4 |  | 3x0004 | 第四路输入 |
| 输入5 |  | 3x0005 | 第五路输入 |
| 输入6 |  | 3x0006 | 第六路输入 |
| 输入7 |  | 3x0007 | 第七路输入 |
| 输入8 |  | 3x0008 | 第八路输入 |
| 输入9 |  | 3x0009 | 第九路输入 |
| 输入10 |  | 3x0010 | 第十路输入 |
| 输入11 |  | 3x0011 | 第十一路输入 |
| 输入12 |  | 3x0012 | 第十二路输入 |
| 输入13 |  | 3x0013 | 第十三路输入 |
| 输入14 |  | 3x0014 | 第十四路输入 |
| 输入15 |  | 3x0015 | 第十五路输入 |
| 输入16 |  | 3x0016 | 第十六路输入 |
| 配置参数 |
| 互感器比例系数1 | 保持 寄存器 | 4x0101 | 第1路输入电流=采集值*比例系数1 |
| 互感器比例系数2 |  | 4x0103 | 第2路输入电流=采集值*比例系数2 |
| 互感器比例系数3 |  | 4x0105 | 第3路输入电流=采集值*比例系数3 |
| 互感器比例系数4 |  | 4x0107 | 第4路输入电流=采集值*比例系数4 |
| 互感器比例系数5 |  | 4x0109 | 第5路输入电流=采集值*比例系数5 |
| 互感器比例系数6 |  | 4x0111 | 第6路输入电流=采集值*比例系数6 |
| 互感器比例系数7 |  | 4x0113 | 第7路输入电流=采集值*比例系数7 |
| 互感器比例系数8 |  | 4x0115 | 第8路输入电流=采集值*比例系数8 |
| 互感器比例系数9 |  | 4x0117 | 第9路输入电流=采集值*比例系数9 |
| 互感器比例系数10 |  | 4x0119 | 第10路输入电流=采集值*比例系10 |
| 互感器比例系数11 |  | 4x0121 | 第11路输入电流=采集值*比例系数11 |
| 互感器比例系数12 |  | 4x0123 | 第12路输入电流=采集值*比例系数12 |
| 互感器比例系数13 |  | 4x0125 | 第13路输入电流=采集值*比例系13 |
| 互感器比例系数14 |  | 4x0127 | 第14路输入电流=采集值*比例系数14 |
| 互感器比例系数15 |  | 4x0129 | 第15路输入电流=采集值*比例系数15 |
| 互感器比例系数16 |  | 4x0131 | 第16路输入电流=采集值*比例系数16 |
| 通信波特率 |  | 4x1001 | 见下表波特率数值对应表，默认为0，支持0-5，该寄存器同时决定RS232和RS485的通信波特率 |
| 备用 |  | 4x1002 | 备用，用户不可写入任何值。 |
| 偏移地址 |  | 4x1003 | 设备地址=偏移地址 |
| 工作模式 |  | 4x1004 | 用户可以使用，存储用户数据 |
| 延迟时间 |  | 4x1005 | 用户可以使用，存储用户数据 |

备注：

①：Modbus设备指令支持下列Modbus地址：

00001至09999是离散输出(线圈)

10001至19999是离散输入(触点)

30001至39999是输入寄存器(通常是模拟量输入)

40001至49999是保持寄存器(通常存储设备配置信息)

采用5位码格式，第一个字符决定寄存器类型，其余4个字符代表地址。地址1从0开始，如00001对应0000。

波特率数值对应表

| 数值 | 波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 9600 |
| 1 | 2400 |
| 2 | 4800 |
| 3 | 9600 |
| 4 | 19200 |
| 5 | 38400 |

## 3、指令详解

### 3.1模拟量查询

查询第一路模拟量

获取到的模拟量数据与实际输入值之间的关系为：实际值=返回值*0.01

发送码：FE 04 00 00 00 01 25 C5

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一路模拟量寄存器地址 |
| 00 01 | 查询数量 | 要查询的模拟量数量 |
| 25 C5 | CRC16 |  |

模拟返回信息：

返回码：FE 04 02 00 00 AD 24

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数 |
| 00 00 | 查询的AD字 | 0x0227，即十进制551，为查询的模拟量AD字的值 |
| AD 24 | CRC16 |  |

查询1~16路模拟量

获取到的模拟量数据与实际输入值之间的关系为：实际值=返回值*0.01

发送码：FE 04 00 00 00 20 E5 C9

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的模拟量寄存器地址 |
| 00 10 | 查询数量 | 要查询的模拟量数量 |
| E5 C9 | CRC16 |  |

模拟返回信息：

返回码：FE 04 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 62

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 20 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数 |
| 00 00 ... 00 00 | 查询的AD字 | 2个字节一个数据，高位在前，低位在后 |
| 88 62 | CRC16 |  |

# 十三、技术支持联系方式

联系电话：4008128121/010-82899827/1

联系QQ：4008128121