DAM0816D-GPRS继电器控制卡说明书

V1.0

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2016年01

目   录

一、产品说明	1

二、产品特点	1

三、产品功能	1

四、产品选型	1

五、主要参数	1

六、通讯架构说明	2

七、使用说明	2

八、硬件说明	3

1、接口说明	3

2、继电器接线说明	3

九、设备唯一ID号	4

1、扫描二维码获取	4

2、发送短信查询指令获取	5

十、短信配置说明	5

1、查询指令	5

2、网络配置及查询	6

3、软件生成指令	7

十一、平台软件说明	7

十二、软件下载	7

1、网页版平台入口	7

2、手机版软件下载	8

十三、平台操作说明	8

1、登陆	8

2、添加设备	9

3、实时监控	11

4、删除设备	15

十四、开发资料说明	16

1、Modbus寄存器说明	16

2、相关指令	18

3、指令详解	18

十五、技术支持联系方式	21

# 一、产品说明

DAM0816D-GPRS设备是我公司DAM系列设备中GPRS版本的一种，设备基于移动和联通的GPRS网络来进行通讯，使用我司配套的云平台软件可实现远程控制设备功能，每个设备具有唯一ID号方便用户进行二次开发使用。

# 二、产品特点

- 供电电压DC7-40V；

- 继电器输出触点隔离；

- 使用GPRS通讯，SIM卡支持移动、联通，暂不支持电信；

- 通信波特率：2400,4800,9600,19200,38400

- 通信协议：支持标准modbus 协议；

# 产品功能

- 八路继电器控制；

- 十六路光耦输入（5-24v）；

- 具有闪开、闪断功能，可以在指令里边带参数、操作继电器开一段时间自动关闭。

# 产品选型

| 型号 | modbus | RS232 | RS485 | USB | GSM | 继电器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAM0816D-GPRS | ● |  |  |  | ● | 8 |

# 五、主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 触点容量 | 10A/30VDC 10A/250VAC |
| 耐久性 | 10万次 |
| 通讯接口 | GSM网络（移动、联通） |
| 额定电压 | DC 7-40V |
| 电源指示 | 1路红色LED指示（不通信时常亮，通信时闪烁） |
| 输出指示 | 8路红色LED指示 |
| 温度范围 | 工业级，-40℃～85℃ |
| 尺寸 | 115*95*41mm |
| 重量 | 330g |
| 默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
| 波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400 |
| 软件支持 | 配套配置软件、app控制软件，平台软件； 支持各家组态软件； 支持Labviewd等 |

# 六、通讯架构说明

设备使用基于移动或联通的GSM网络进行远程通讯，设备上插入移动或联通SIM卡即可，支持流量卡。

# 使用说明

- 设备上电后，在设备上插入移动或联通SIM卡；

- 使用手机向设备中的手机号发送设置管理员指令；

- 通过提供的二维码标签或者发送查询短信指令获取设备唯一ID号；

- 安装app软件添加设备进行测试【默认设备的指向服务器是我司服务器ems.jydtu.com】；

- 通过发送短信指令来将服务器地址改为使用的服务器地址；【选用】

# 硬件说明

## 1、接口说明

## 继电器接线说明

## 有源开关量接线示意图

## 无源开关量接线示意图

# 九、设备唯一ID号

获取设备唯一ID号有以下两种方式：

## 扫描二维码获取

使用手机扫描设备外壳或包装外壳上的二维码获取唯一ID号，如下所示：

## 发送短信查询指令获取

# 短信配置说明

## 查询指令

（红色部分为必须指令，其他选用）

1:【管理员手机号】

配置短信:*JY#01#123456#138xxxxxxxx#

2:【APN】

查询:*JY#02#

配置:*JY#02#"CMNET","",""#

3:【DNS】

查询:*JY#03#

配置:*JY#03#114.114.114.114#8.8.8.8#300#60#

4:【登录信息包】

查询:*JY#04#

配置:*JY#04#Hex#010203040506

5:【心跳包】

查询:*JY#05#

配置:*JY#05#ASCII#:138xxxxxxxx.

6:【查询唯一ID号】

查询:*JY#30#

配置:*JY#30#UNID:***********

CSQ：**

GPS：**

## 网络配置及查询

此处为配置TCP/UDP Client模式时面向的服务器的IP地址及端口号设置，默认面向我司的服务器：ems.jydtu.com，端口号：60001。（红色部分为可修改部分）网络1-网络6其中的任意通道修改即可。

11:【网络 1】

查询:*JY#11#

配置:*JY#11#1#ems.jydtu.com#60001#10000#300#0#31#

12:【网络 2】

查询:*JY#12#

配置:*JY#12#0##10000#10000#300#0#255#

13:【网络 3】

查询:*JY#13#

配置:*JY#13#0##10000#10000#300#0#255#

14:【网络 4】

查询:*JY#14#

配置:*JY#14#0##10000#10000#300#0#255#

15:【网络 5】

查询:*JY#15#

配置:*JY#15#0##10000#10000#300#0#255#

16:【网络 6】

查询:*JY#16#

配置:*JY#16#0##10000#10000#300#0#255#

21:【串口 1】

查询:*JY#21#

配置:*JY#21#0#0#0#0#255#0#

22:【串口 2】

查询:*JY#22#

配置:*JY#22#0#0#0#0#255#0#

23:【串口 3】

查询:*JY#23#

配置:*JY#23#0#0#0#0#255#0#

24:【串口 4】

查询:*JY#24#

配置:*JY#24#0#0#0#0#255#0#

25:【串口 5】

查询:*JY#25#

配置:*JY#25#0#0#0#0#255#0#

## 3、软件生成指令

短信指令也可通过软件生成。

打开软件后，打开串口，修改参数配置，点击修改后，在DTU配置软件的“基本配置信息”页，点击“生成短信”，即可生成短信指令。

# 十一、平台软件说明

聚英云平台为我公司开发的一款网络平台软件，平台包含手机APP平台软件和网页版平台，其中手机APP软件又包含Android、IOS两大类，平台以我公司的DAM系列网络版设备和GPRS版设备为应用对象，旨在为用户提供远程控制输出（继电器、开关量）、模拟量（4-20mA、0-10V、0-5V）采集、开关量采集等服务，极大方便了用户的需求，服务器由我公司提供，客户可放心使用。

# 十二、软件下载

云平台软件分为以下三种：

## 网页版平台入口

http://ems.jydtu.com:8080/jyems

## 2、手机版软件下载

Android版app软件：

http://dam.jydtu.com/app.apk

IOS版app软件：

暂未开放，V1.1版本会开放IOS版软件下载。

# 十三、平台操作说明

用户可通过聚英云平台自行添加DAM系列网络版设备实现远程监控，DAM系列网络版设备，每台设备拥有唯一ID号，同一台设备可供多个用户添加使用。

在手机上安装下载的app软件，以Android为例（IOS版操作方法相同）。安装后的图标如下

## 1、登陆

打开软件后，点击“用户信息”，显示登陆界面，如下：

软件支持QQ和微信登陆，确保了用户的信息安全，同时方便用户使用，也可通过手机注册账号登陆。

## 2、添加设备

登陆账号后，在“实时监控”界面内添加设备，如下所示：

产品型号通过下拉选择，需要根据购买的设备型号选择，

fUNID指的是设备的唯一ID号，可通过扫一扫，扫描设备上的二维码，或通过查询指令获取ID号写入即可。

扫描二维码获取唯一ID

点击fUNID后面的，可进入扫描二维码界面，如下所示。

扫描完成后自动获取唯一ID号。

## 3、实时监控

成功添加设备后，可在“实时监控”界面进行设备参数设置、控制与数据查看。

- DO输出类界面

点击顶部菜单栏内的图标，即可进入编辑页面，对DO通道的名称进行修改，如下图所示：

- DI输入类界面

在编辑页面内，对DI通道的名称进行修改，如下图所示：

编辑完成后，点击完成，在监控界面查看当前设备状态即可，此时，设备已实现真正意义上的远程监控功能。

- 温度、湿度或其他数据显示

首先确定设备的输入信号为哪一种，我们以温度变送器为例，温度变送器的输出信号为4-20mA，通过DAM设备采集温度变送器的输出信号。DAM设备采集到的4-20mA数据与实际之间的关系为：实际值=返回值*0.001，及采集到的数据值范围为4000-20000，若温度范围为0-100℃，则在编辑界面写入对应关系，如下所示即可。

对应关系编辑确定后，在设备界面查看即可。

历史数据及曲线记录

## 4、删除设备

在编辑页面点击即可删除设备。

# 十四、开发资料说明

## Modbus寄存器说明

本控制卡主要为线圈寄存器，主要支持以下指令码：1、5、15

| 指令码 | 含义 |
| --- | --- |
| 1 | 读线圈寄存器 |
| 5 | 写单个线圈 |
| 15 | 写多个线圈寄存器 |

线圈寄存器地址表：

| 寄存器名称 | 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 线圈控制 |
| 线圈1 | 50000 | 第一路继电器输出 |
| 线圈2 | 50001 | 第二路继电器输出 |
| 线圈3 | 50002 | 第三路继电器输出 |
| 线圈4 | 50003 | 第四路继电器输出 |
| 线圈5 | 50004 | 第五路继电器输出 |
| 线圈6 | 50005 | 第六路继电器输出 |
| 线圈7 | 50006 | 第七路继电器输出 |
| 线圈8 | 50007 | 第八路继电器输出 |
| 光耦输入 |
| 光耦1 | 20000 | 第一路光耦输入 |
| 光耦2 | 20001 | 第二路光耦输入 |
| 光耦3 | 20002 | 第三路光耦输入 |
| 光耦4 | 20003 | 第四路光耦输入 |
| 光耦5 | 20004 | 第五路光耦输入 |
| 光耦6 | 20005 | 第六路光耦输入 |
| 光耦7 | 20006 | 第七路光耦输入 |
| 光耦8 | 20007 | 第八路光耦输入 |
| 光耦9 | 20008 | 第九路光耦输入 |
| 光耦10 | 20009 | 第十路光耦输入 |
| 光耦11 | 20010 | 第十一路光耦输入 |
| 光耦12 | 20011 | 第十二路光耦输入 |
| 光耦13 | 20012 | 第十三路光耦输入 |
| 光耦14 | 20013 | 第十四路光耦输入 |
| 光耦15 | 20014 | 第十五路光耦输入 |
| 光耦16 | 20015 | 第十六路光耦输入 |
| 配置参数 |
| 通信波特率 | 41001 | 见下表波特率数值对应表，默认为0，支持0-6，该寄存器同时决定RS232和RS485的通信波特率 |
| 备用 | 41002 | 备用，用户不可写入任何值。 |
| 偏移地址 | 41003 | 设备地址=偏移地址 |
| 工作模式 | 41004 | 用户可以使用，存储用户数据 |
| 延迟时间 | 41005 | 用户可以使用，存储用户数据 |
| 只读参数 |  |  |
| 设备地址 | 31002 | Modbus访问的地址 |

备注：

①：Modbus设备指令支持下列Modbus地址：

00001至09999是离散输出(线圈)

10001至19999是离散输入(触点)

30001至39999是输入寄存器(通常是模拟量输入)

40001至49999是保持寄存器(通常存储设备配置信息)

采用5位码格式，第一个字符决定寄存器类型，其余4个字符代表地址。地址1从0开始，如00001对应0000。

波特率数值对应表

| 数值 | 波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 9600 |
| 1 | 2400 |
| 2 | 4800 |
| 3 | 9600 |
| 4 | 19200 |
| 5 | 38400 |

③：继电器状态，通过30002地址可以查询，也可以通过00001---00002地址来查询，但控制只能使用00001---00002地址。

30002地址数据长度为16bit。最多可表示16个继电器。

对应结果如下：

| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 继电器位置 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |

即 寄存器30009数据 的bit8 与寄存器00001的数据一样。

同理：光耦输入也是如此。寄存器30003的bit8、bit9 与寄存器10001、10002都对应到指定的硬件上。

寄存器地址按照PLC命名规则，真实地址为去掉最高位，然后减一。

## 相关指令

| 情景 | RTU格式（16进制发送） |
| --- | --- |
| 查询八路状态 | FE 01 00 00 00 08 29 C3 |
| 查询指令返回信息 | FE 01 01 00 61 9C |
| 控制第一路开 | FE 05 00 00 FF 00 98 35 |
| 控制返回信息 | FE 05 00 00 FF 00 98 35 |
| 控制第一路关 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 |
| 控制返回信息 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 |
| 控制第二路开 | FE 05 00 01 FF 00 C9 F5 |
| 控制第二路关 | FE 05 00 01 00 00 88 05 |
| 控制第三路开 | FE 05 00 02 FF 00 39 F5 |
| 控制第三路关 | FE 05 00 02 00 00 78 05 |
| 控制第四路开 | FE 05 00 03 FF 00 68 35 |
| 控制第四路关 | FE 05 00 03 00 00 29 C5 |
| 控制第五路开 | FE 05 00 04 FF 00 D9 F4 |
| 控制第五路关 | FE 05 00 04 00 00 98 04 |
| 控制第六路开 | FE 05 00 05 FF 00 88 34 |
| 控制第六路关 | FE 05 00 05 00 00 C9 C4 |
| 控制第七路开 | FE 05 00 06 FF 00 78 34 |
| 控制第七路关 | FE 05 00 06 00 00 39 C4 |
| 控制第八路开 | FE 05 00 07 FF 00 29 F4 |
| 控制第八路关 | FE 05 00 07 00 00 68 04 |
| 查询十六路光耦状态 | FE 02 00 00 00 10 6D C9 |
| 查询返回信息 | FE 02 02 00 00 AD AC |

## 指令详解

控制1路继电器（以第一路开为例，其他通道参照本例）

发送码：FE 05 00 00 FF 00 98 35

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
| 05 | 05指令 | 单个控制指令 |
| 00 00 | 地址 | 要控制继电器寄存器地址 |
| FF 00 | 指令 | 继电器开的动作 |
| 98 35 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

继电器卡返回信息：

返回码：FE 05 00 00 FF 00 98 35

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
| 05 | 05指令 | 单个控制指令 |
| 00 00 | 地址 | 要控制继电器寄存器地址 |
| FF 00 | 指令 | 继电器开的动作 |
| 98 35 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

- 继电器查询

查询8路继电器

发送码：FE 01 00 00 00 08 29 C3

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
| 01 | 01指令 | 查询继电器状态指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一个继电器寄存器地址 |
| 00 08 | 查询数量 | 要查询的继电器数量 |
| 29 C3 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

继电器卡返回信息：

返回码：FE 01 01 00 61 9C

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 01 | 01指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x81 |
| 01 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 | 查询的状态 | 返回的继电器状态。 Bit0:第一个继电器状态 Bit1:第二个继电器状态 。。。。。。。 Bit7:第八个继电器状态 |
| 61 9C | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

2.查询光耦

发送码：FE 02 00 00 00 10 6D C9

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 02 | 02指令 | 查询离散量输入（光耦输入)状态指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一个光耦的寄存器地址 |
| 00 10 | 查询数量 | 要查询的光耦状态数量 |
| 6D C9 | CRC16 |  |

光耦返回信息：

返回码：FE 02 02 00 00 AD AC

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 02 | 02指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 00 | 查询的状态 | 返回的继电器状态。 Bit0:第一个光耦输入状态 Bit1:第二个光耦输入状态 。。。。。。。 Bit7:第八个光耦输入状态 ……. Bit15:第16个光耦输入状态 |
| AD AC | CRC16 |  |

3.闪开闪闭指令解析

闪开发送码：FE 10 00 03 00 02 04 00 04 00 0A 00 D8

闪断发送码：FE 10 00 03 00 02 04 00 02 00 14 21 62

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 10 | 10指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 03 | 继电器地址 | 要控制的器地址 |
| 00 02 | 控制命令数量 | 要对继电的命令个数 |
| 04 | 字节数 | 控制信息命令的的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 04/00 02 | 指令 | 闪开闪闭指令 |
| 00 0A | 延时时间 | 00 0A为十六进制换为十进制则为间隔时间 |
| 00 D8 | CRC16 |  |

返回码：FE 10 00 03 00 02 A5 C7

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 10 | 10指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 00 03 | 设备地址 | 查询设备的地址 |
| 00 02 | 接收命令数 | 设备接受的命令个数 |
| A5 C7 | CRC16 | 校验位 |

4.全开全关指令解析

全开发送码：FE 0F 00 00 00 04 01 FF 31 D2

全断发送码：FE 0F 00 00 00 04 01 00 71 92

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 0F | 0F指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 00 00 | 起始地址 |  |
| 00 04 | 控制数量 | 控制的继电器数量 |
| 01 | 字节数 | 发送命令字节数 |
| FF （或00） | 全开全关命令 | FF 全开命令 00 全关命令 |
| 31 D2（或71 92） | CRC16 | 校验位 |

全断全开返回码：FE 0F 00 00 00 04 40 07

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 0F | 0F指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 00 00 | 起始地址 |  |
| 00 04 | 数量 | 返回信息的继电器数量 |
| 40 07 | CRC16 | 校验位 |

# 十五、技术支持联系方式

联系电话：4008128121/010-82899827/1

联系QQ：4008128121