聚英云GPRS版设备

使用说明V1.2

北京聚英翱翔电子有限责任公司

目   录

一、说明	1

二、软件下载	1

1、WEB平台	1

2、手机版软件	1

3、PC端软件	2

4、测试账号	2

三、使用流程	2

四、硬件说明	4

1、按键配置	4

2、指示灯	4

五、二次开发	4

1、通讯架构	5

2、SIM卡	5

3、短信设置	5

4、服务器端测试	6

5、查询ID	6

6、握手包与心跳包	7

六、平台操作说明	9

七、技术支持联系方式	10

# 说明

- 通讯：支持2G移动SIM卡、4G全网通（移动/联通/电信）SIM卡；

- 提供安卓/苹果app软件；

- 提供WEB聚英云平台；

- 提供PC端控制软件；

- 支持远程继电器控制输出；

- 支持远程采集模拟量AI（4-20ma/0-10V/0-5V）等传感器输出数据；

- 支持采集开关量报警信号；

- 支持远程控制AO输出（4-20ma/0-10V），用于实现控制开度电磁阀，变频器，电机转速等功能；

- 支持设置PLC智能逻辑自动控制：

- 定时控制；

- 开关量报警触发联动控制；

- 继电器控制输出互锁动作；

- AI阈值上下限触发控制；

- 场景逻辑循环控制。

- 支持自动记录数据，1分钟一次，默认保存一年；

- 支持app推送报警，微信报警；

- 支持设备分享；

- 支持多账号权限管理。

# 二、软件下载

## WEB平台

PC电脑上的平台通过网页端进入，网址如下（复制到浏览器地址内打开）：

http://www.jydtu.com/

## 2、手机版软件

Android版：

http://www.juyingele.com.cn/software/clp/jyemsAndroid.apk

或使用手机浏览器扫描以下二维码直接下载安装。

手机扫一扫下载安装

IOS版：

手机扫一扫下载安装

## 3、PC端软件

下载地址：https://www.juyingele.com.cn/software/clp/聚英云平台.rar

注：PC端软件使用需要先使用app软件扫码或WEB平台手动输入ID号添加设备。

## 测试账号

账号：Tqq 密码：123456

# 三、使用流程

1、插入SIM卡

- 2G版设备插入移动MicroSIM（中卡）流量卡；

- 4G版支持插入移动/联通/电信-MicroSIM（中卡）流量卡；

2、接上天线，给设备供电

使用配套电源给设备供上电，接上配套天线

3、扫码下载，安装软件

IOS版       安卓版（手机浏览器扫一扫）

4、注册账号，扫码添加设备

# 硬件说明

## 1、按键配置

长按按键6秒，指示灯10Hz闪烁，释放按键后，默认连接我司聚英云平台01~10.iot02.com

长按按键12秒，指示灯2Hz闪烁，释放按键后，默认连接测试服务器00.iot02.com

备注：长按操作后，模块通过穷举法来适应底板的波特率

## 2、指示灯

| 指示灯状态 | 原因 | 解决方式 |
| --- | --- | --- |
| 1秒闪烁一次 | 初始化中 | 复位或检查电源或检查网线。 |
| 3秒内快速闪烁3次 | SIM开机连接云平台 |  |
| 3秒内闪1次 | 连接成功 |  |
| 快速闪烁 | 接收到网络数据 |  |
| 1秒闪烁一次 | 连不上网络或者SIM卡不识别 |  |

# 五、二次开发

二次开发更改面向的服务器地址时，需要通过发送短信指令进行服务器地址更改设置。

## 通讯架构

## SIM卡

设备需要插入能发短信得普通SIM卡；

## 3、短信设置

向设备内插入的SIM卡号码发送设置短信指令，进行服务器地址更改及相关参数查询。

| 设置管理员 | 发送设置指令 | *JY#01#123456#138xxxxxxxx# |
| --- | --- | --- |
|  | 返回指令 | *JY:01#Tel:138xxxxxxxx. |
|  | 说明 | 138********为管理员手机号； 设置管理员必须在设备上电10分钟之内进行，超过10分钟必须重新上电设置。 |
| 查询网络 | 查询发送指令 | *JY#11# |
|  | 查询返回指令 | *JY:11#TCP#ems.jydtu.com:60001#10000#300#0#31 |
|  | 说明 | ems.jydtu.com:60001代表当前设备面向的服务器地址和端口 |
| 修改服务器地址 | 设置发送指令 | *JY#11#1#ems.jydtu.com#60001#10000#300#0#31# |
|  | 设置返回指令 | *JY:11#TCP#ems.jydtu.com:60001#10000#300#0#31 |
|  | 说明 | ems.jydtu.com：需要更改得服务器地址（域名/IP） 60001：需要更改得服务器端口 |

## 4、服务器端测试

设置好服务器地址和端口号以后，windows系统服务器通过建立Socket通讯来测试通讯，我们以10000端口测试使用，如下图所示：

注意发送指令测试时，必须勾选为16进制指令。

具体通讯指令可查询对应产品型号内的指令列表或通过JYDAM调试软件生成。

## 查询ID

当多个设备同时连接服务器时，通过查询设备的唯一ID进行区分设备；

查询ID指令为：FE 04 03 EE 00 08 85 B2

返回指令做ASCII格式解析获得18位固定唯一ID号来识别设备。

## 6、握手包与心跳包

- GPRS设备可以通过在服务器端使用DTU 配置软件设置握手包和心跳包，软件为串口软件，需要在服务器端先建立一个虚拟串口。

- DTU Card软件下载地址：

http://www.juyingele.com.cn/software/software/DTU配置软件.rar

- 虚拟串口软件下载地址：

http://www.juyingele.com.cn/software/software/虚拟串口软件.rar

- 默认握手包和心跳包如下图所示：

# 六、平台操作说明

配置参数完成后，安装软件扫码添加设备即可进行控制操作。

- app软件及平台使用说明手册下载地址：

https://www.juyingele.com.cn/software/clp/聚英云平台使用说明.pdf

- App软件及平台使用视频地址：

https://www.juyingele.com.cn/juyingyunpingtai/index.html

# 七、技术支持联系方式

联系QQ:3323725294

3126337546

4008128121

联系电话:010-82899827（82899821）-803

010-82899653-803