聚英云平台使用说明

V1.1

北京聚英翱翔电子有限责任公司

目   录

一、云平台说明	1

二、软件下载	1

1、网页版平台入口	1

2、手机版软件下载	1

三、使用流程	2

四、 短信配置说明	2

1、SIM卡	2

2、查询指令	2

3、网络配置及查询	3

五、平台操作说明	5

1、主界面	5

2、个人中心	6

2.1、账号注册	7

2.2、绑定微信和QQ	10

3、设备管理	12

3.1、添加设备	13

3.2、顶部工具栏	15

3.3、设备操作	18

3.4、设备参数配置	20

3.5、显示界面调整	34

3.6、设备参数	38

3.7、曲线查询	38

3.8、分享设备	44

3.9、删除设备	44

4、 智能自控版配置	45

4.1、定时配置	45

4.2、开关量触发	47

4.3、模拟量触发	51

4.4、场景设置	54

5、历史操作查询	58

6、WIFI配置	59

7、更多设备	59

8、使用帮助	60

9、意见反馈	61

六、技术支持联系方式	62

# 一、云平台说明

聚英云平台为我公司开发的一款网络平台，平台包含手机APP平台软件和网页版平台，其中手机APP软件又包含Android、IOS两大类，平台以我公司的DAM系列网络版设备为应用对象，旨在为用户提供远程控制输出（继电器、开关量）、模拟量（4-20mA、0-10V、0-5V）采集、开关量采集报警等服务，极大方便了用户的需求，服务器由我公司提供，客户可放心使用。

# 二、软件下载

## 网页版平台入口

http://dam.jydtu.com/

## 2、手机版软件下载

Android版：

http://www.juyingele.com.cn/software/clp/JYDAM.apk

或使用手机扫描以下二维码直接下载安装。

手机扫一扫下载安装

IOS版：

手机扫一扫下载安装

# 三、使用流程

聚英云平台使用流程如下：

- 在设备上插入移动SIM卡，接上天线，；

- 按照电源规格给设备上电；

- 手机安装安卓版或者IOS版app软件；

- 安装完成后，注册账号登录；

- 扫描设备上的二维码标签，添加设备，控制测试。

# 短信配置说明

## SIM卡

插卡方向如下图 所示：

（芯片朝上，缺口朝外）

## 2、查询指令

短信配置指令为用户用来配置面向自己的服务器地址时使用，正常使用聚英云平台app不需要配置。

（红色部分为必须指令，其他选用）

1:【管理员手机号】

配置短信:*JY#01#123456#138xxxxxxxx#

其中138********为管理员手机号，设置管理员必须在设备上电10分钟之内进行，超过10分钟必须重新上电设置。

2:【APN】

查询:*JY#02#

配置:*JY#02#"CMNET","",""#

3:【DNS】

查询:*JY#03#

配置:*JY#03#114.114.114.114#8.8.8.8#300#60#

4:【登录信息包】

查询:*JY#04#

配置:*JY#04#Hex#010203040506

5:【心跳包】

查询:*JY#05#

配置:*JY#05#ASCII#:138xxxxxxxx.

6:【查询唯一ID号】

查询:*JY#30#

配置:*JY#30#UNID:***********

CSQ：**

GPS：**

## 3、网络配置及查询

此处为配置TCP/UDP Client模式时面向的服务器的IP地址及端口号设置，默认面向我司的服务器：ems.jydtu.com，端口号：60001。（红色部分为可修改部分）网络1-网络6其中的任意通道修改即可。

11:【网络 1】

查询:*JY#11#

配置:*JY#11#1#ems.jydtu.com#60001#10000#300#0#31#

12:【网络 2】

查询:*JY#12#

配置:*JY#12#0##10000#10000#300#0#255#

13:【网络 3】

查询:*JY#13#

配置:*JY#13#0##10000#10000#300#0#255#

14:【网络 4】

查询:*JY#14#

配置:*JY#14#0##10000#10000#300#0#255#

15:【网络 5】

查询:*JY#15#

配置:*JY#15#0##10000#10000#300#0#255#

16:【网络 6】

查询:*JY#16#

配置:*JY#16#0##10000#10000#300#0#255#

21:【串口 1】

查询:*JY#21#

配置:*JY#21#0#0#0#0#255#0#

22:【串口 2】

查询:*JY#22#

配置:*JY#22#0#0#0#0#255#0#

23:【串口 3】

查询:*JY#23#

配置:*JY#23#0#0#0#0#255#0#

24:【串口 4】

查询:*JY#24#

配置:*JY#24#0#0#0#0#255#0#

25:【串口 5】

查询:*JY#25#

配置:*JY#25#0#0#0#0#255#0#

# 五、平台操作说明

用户可通过聚英云平台自行添加DAM系列网络版设备实现远程监控，DAM系列网络版设备，每台设备拥有唯一ID号，同一台设备可供多个用户添加使用。

电脑网页平台

在PC端打开浏览器，输入网址：http://dam.jydtu.com/（或http://ems.jydtu.com:8080/jyems），即可进入网页版操作界面，操作方法和app软件相同。

App软件

在手机上安装下载的app软件，以Android为例（IOS版操作方法相同）。安装后的图标如下

## 1、主界面

打开软件后，主界面如下：

个人中心：可绑定QQ号、微信号、更改账号信息、查看消息、报警通知、版本检测。

扫一扫：可以扫描设备上的二维码标签，进入设备添加界面。

云端设备：进入设备管理界面，对设备进行添加、编辑和控制；

更多设备：可查看我司推送的新款设备；

使用帮助：可查看软件操作帮助；

意见反馈：在此界面用户可提交对软件的建议及使用反馈。

WIFI配置：用来对单WIFI版设备进行快速配置使用。

## 2、个人中心

点击进入个人中心后，界面下图所示：

首次登录不能使用QQ或微信，需要先注册账号，登录注册账号后绑定QQ或微信，即可使用QQ或微信登录。

### 2.1、账号注册

选择账号登录，进入登录界面如下图所示：

①、点击注册账号，进入注册页面，填写注册信息后。

②、点击获取验证码后，手机会收到平台发送的验证码，如下所示：

③、填入验证后，点击注册，提示注册成功，重新登录即可（账号为注册的用户名）。

### 2.2、绑定微信和QQ

①、使用注册的账号登录，个人中心界面如下图所示

②、点击绑定微信或绑定QQ，即可进入微信或者QQ的授权登录界面，确认登录即可绑定，如下图所示:

绑定后，就可以使用账号、QQ或微信任意一种登录方式。

## 3、设备管理

点击首页中的云端设备进入设备管理界面，初次登录界面没有设备，不显示设备信息，点击，进入左侧设备列（初次登录设备列表为空）：

### 3.1、添加设备

①、点击添加新设备，进入设备添加界面：

#### 3.1.1、扫描二维码获取唯一ID

点击，可进入扫描二维码界面，如下所示。

扫描设备的二维码标签，即可获取当前设备信息，添加设备。

注意：点击扫描按钮，进入的扫描界面为黑色，无法显示扫描界面时，需要在手机的设置里，打开应用程序管理，选择app应用，将相机的使用权限开放给app软件即可。

#### 3.1.2、设备列表

添加完成后，即可在设备列表内看到当前设备：

### 3.2、顶部工具栏

#### 3.2.1、设备状态

在设备操作界面顶部状态栏可查看当前设备的在线状态，分别为离线、未登录，正常在线不显示。

①、账号未登录，此时无设备，当之前登录过账号时，默认显示为第一个设备界面。

②、打开设备列表时，设备连接中如下：

③、设备未连接到我司服务器时，设备状态显示如下：

当设备状态为离线时，检查配置的设备参数是否正确。

#### 3.2.2、按钮

- ，点击可进行设备列表栏，如图所示：

；

- ，点击可选择设备参数配置，如图所示：；

- ，点击可进入设备分享、曲线查询等界面

### 3.3、设备操作

点击选中设备列表内的设备，进入设备控制界面，在操作界面可看到当前设备各个通道的状态，如测试设备的第一通道为打开状态，开关量输入无输入。

点击对应通道的控制按钮即可实现对设备的远程控制。

### 3.4、设备参数配置

点击顶部菜单栏内的图标，即可选择进入相应的参数配置页面。

#### 3.4.1、控制输出配置（DO）

选择任意通道的打开和关闭图标，可进入图标选择界面。

选中即可更改设备通道的显示图标，也可对每个继电器输出通道的名称进行自定义编辑。

编辑完成后，点击保存，即可保存设置。在设备控制界面可看到设定的新的控制图标。

#### 3.4.2、继电器工作模式

- 可通过下拉选择设备的点动工作模式，如下图所示：

选择后对应操作后，进入编辑页面，设置点动时间，点动时间=设置参数*0.1s，如1s点动，则设置参数为10，如下所示：

- 循环模式

循环打开关闭设置参数为：循环次数，打开时间，关闭时间。

循环次数最大65536，打开时间=设置参数*0.1s，关闭时间=设置参数*0.1s

如下所示：

#### 3.4.3、开关量输入配置（光耦输入DI）

①、在设备编辑界面可更改开关量输入的断开和导通图标，也可进行使能报警和报警方式的设置。

②、使能报警即当设备有开关量输入时，软件通过推送消息提醒用户，此消息可在个人中心的【通知】栏内查看历史通知信息。

点击保存即可。根据设置的报警方式，当设备初次开关量检测到输入时，软件自动提示是否接收推送通知。如下

点击接收即可。此时若开关量检测有输入时，软件自动推送，根据手机设置的当前模式如会议模式、震动、正常模式等自适应。推送通知如下所示：

#### 3.4.4、模拟量输入配置

- 模拟量上下限报警界面如下：

当设备为模拟量输入设备时，此处的报警上下限数值为设备采集到的原始数据值，如4-20ma设备，采集的原始数值为4000-20000。

举例：如设备接入的是温度传感器变送输出的4-20ma信号，温度传感器量程为-40-120℃，上限报警值为40℃，下限报警值为10℃。根据量程转换公式y=ax+b（x是电流原始值，y是传感器数值，a是比例系数，b是线性系数），计算出a和b，完整公式为：y=0.01x-80。

上限报警值为40℃时的电流原始值为12000，下限报警值为10℃的电流原始值为9000。

- 模拟量量程换算设置，如图所示：

根据设备采集的模拟量信号，大致分为4-20ma、0-10V两种，如下图所示：

#### 3.4.5、模拟量数据

在设备操作界面中的模拟量通道处，可查看当前设备模拟量输入的实时数据，如下图所示：

#### 3.4.6、其他配置

进入其他配置界面，可修改设备名称，选择设备的显示风格等配置，如图所示：

点击保存配置即可保存修改的配置信息。

注：删除设备也在此处进行删除。

#### 3.4.7设备权限

- 管理员： 设备二维码只能扫描添加一次，第一次添加的用户默认为管理员；

- 其他用户：扫描设备上的二维码标签添加，其他用户可通过管理员分享的二维码扫描添加设备，默认权限只有为读取权限，管理员可以通过设置给其他用户赋予权限相应管理权限；

- 只有管理员具有分享设备的权限，

- 分享设备界面详见3.7章节介绍。

### 3.5、显示界面调整

当需要调整设备控制界面的AI、DI、DO等的显示通道数量的时候，可以在对应的设置界面将不需要显示的通道名称设置为空即可。

举例：以我司测试账号下的DAM0888为例，默认界面如图所示：

；

进入模拟量输入配置界面，将AI1-AI4通道名称设置为空，如图所示：

点击保存，再次进入控制主界面，即可看到AI1-AI4不会显示，如图所示：

### 3.6、设备参数

### 3.7、曲线查询

点击，即可选择曲线查询界面，如下图所示：

#### 3.7.1、模拟量曲线

选择模拟量曲线查询进入查询界面，如下图所示：

点击时间栏可选择要查询的数据时间段：

也可选择对应的AI模拟量输入通道进行查询。

#### 3.7.2、开关量曲线

①、选择开关量查询进入查询界面，时间段选择和模拟量通道选择同曲线查询一样。

②、开关量查询曲线如下：

#### 3.7.3、混合曲线

- 选择混合曲线查询进入查询界面，时间段选择和模拟量通道查询选择一样

- 混合曲线查询如下：

### 3.8、分享设备

用户初次扫描设备二维码标签添加设备后即为管理员，其他用户再次扫描设备二维码标签添加设备，默认没有管理权限，需要通过管理员赋予操作权限。

点击，进入分享界面，其他用户扫描管理员分享界面的二维码即可添加，添加后默认只有读取权限。

### 3.9、删除设备

点击，进入界面。选择即可。

## 智能自控版配置

### 4.1、定时配置

#### 4.1.1、定时界面

点击，进入配置界面，如下图所示：

#### 4.1.2、定时配置

选择一条规则，进入配置界面，如下图所示：

每条规则为单独设置，提供70条规则设置。

①、定时模式

定点控制：即固定时刻的控制；

星期模式：可选择星期内的某一时间来进行控制。

②、循环选项

在选择忽略的情况下，时间段为每个时间段均执行，如在选择忽略小时，忽略分钟条件下，设置10秒，即在每分钟的第10秒进行相应设定的操作；

③、动作模式

④、输出保持

此处用来设置继电器的延时动作，参数单位为0.1s，如设置为10，即在定时打开继电器后1s自动关闭。

⑤、通道选择

通过勾选来设置需要触发控制的继电器通道。

### 4.2、开关量触发

#### 4.2.1、开关量触发界面

点击，进入开关量触发配置界面，如下图所示：

#### 4.2.2、触发设置

选择一条规则，进入配置界面，如下图所示：

每条规则为单独设置，提供70条规则设置。

①、事件动作

【事件触发执行】 符合触发条件，只执行一次。

【事件强制执行】符合条件后，会一直执行（输出延迟会收到影响）。

②、触发条件

光耦输入即开关量输入；

继电器输出用来设置控制输出之间的互锁关系；

③、触发通道

通过下拉选择需要设置的开关量输入或者继电器输出触发通道；

④、触发方式：

【高电平/导通】 当信号源处于高电平保持一定时间后，可触发事件执行。

【低电平/断开】 当信号源处于低电平保持一定时间后，可触发事件执行。

⑤、最少保持

即当输入或者导通保持一段时间后，再执行触发，一般建议设置参数为10即可，参数单位为0.01s,即0.1s。

⑥、触发消抖

【消抖时间】不符合触发条件保持一定时间后，可推出触发状态，等待再次触发。单位为0.01秒。 输入（1~65535）代表（0.01~655.35秒）；

⑦、动作模式

⑧、输出延迟动作

此处用来设置继电器的延时动作，参数单位为0.1s，如设置为10，即在定时打开继电器后1s自动关闭。

⑨、通道选择

通过勾选来设置需要触发控制的继电器通道。

### 4.3、模拟量触发

#### 4.3.1、模拟量触发界面

点击，进入模拟量触发配置界面，如下图所示：

#### 4.3.2、模拟量触发设置

选择一条规则，进入配置界面，如下图所示：

每条规则为单独设置，提供70条规则设置。

①、事件动作

【事件触发执行】 符合触发条件，只执行一次。

【事件强制执行】符合条件后，会一直执行（输出延迟会收到影响）。

②、触发条件

模拟量输入通道即根据模拟量输入来触发动作；

数字量保持通道：根据数字量的输入通道来触发条件实现动作；

③、触发通道

通过下拉选择需要设置的开关量输入或者继电器输出触发通道；

④、触发方式：

⑤、阈值

此处的阈值为设备采集到的原始值，即4-20ma设备原始值为4000-20000,0-10V设备原始值为0-10000。

⑥、最少保持

即当输入或者导通保持一段时间后，再执行触发，一般建议设置参数为10即可，参数单位为0.01s,即0.1s。

⑦ 、触发消抖

【消抖时间】不符合触发条件保持一定时间后，可推出触发状态，等待再次触发。单位为0.01秒。 输入（1~65535）代表（0.01~655.35秒）；

⑧、动作模式

⑨、输出延迟动作

此处用来设置继电器的延时动作，参数单位为0.1s，如设置为10，即在定时打开继电器后1s自动关闭。

⑩、通道选择

通过勾选来设置需要触发控制的继电器通道。

### 4.4、场景设置

#### 4.3.1、场景触发界面

点击，进入场景界面，如下图所示：

#### 4.3.2、场景触发设置

选择一条规则，进入配置界面，如下图所示：

每条规则为单独设置，提供70条规则设置。

①、事件动作

【事件触发执行】符合触发条件，只执行一次。

【事件强制执行】符合条件后，会一直执行（输出延迟会收到影响）。

②、触发条件

DI通道即开关量输入；

DO通道用来设置控制输出之间的互锁关系；

场景通道一般用来设置逻辑循环控制。

③、触发通道

通过下拉选择需要设置的开关量输入或者继电器输出触发通道；

④、触发方式：

【高电平/导通】 当信号源处于高电平保持一定时间后，可触发事件执行。

【低电平/断开】 当信号源处于低电平保持一定时间后，可触发事件执行。

⑤、最少保持

即当输入或者导通保持一段时间后，再执行触发，一般建议设置参数为10即可，参数单位为0.01s,即0.1s。

⑥、触发消抖

【消抖时间】不符合触发条件保持一定时间后，可推出触发状态，等待再次触发。单位为0.01秒。 输入（1~65535）代表（0.01~655.35秒）；

⑦、动作模式

⑧、输出延迟动作

此处用来设置继电器的延时动作，参数单位为0.1s，如设置为10，即在定时打开继电器后1s自动关闭。

⑨、通道选择

通过勾选来设置需要触发控制的继电器通道。

## 5、历史操作查询

①、对设备的历史操作记录可通过个人中心中【我的消息】中进行查询。

注：当多台手机同一账号以及多个账号操作同一个设备时，操作信息不共享，每台手机只能查询到当前手机的历史操作记录。

②、消息查询界面如下：

## 6、WIFI配置

该配置用来对单WIFI版设备进行快速配置使用。

点击app首页的，按照提示操作即可完成配对。

## 7、更多设备

在软件首页点击【更多设备】进入页面如下，可查看我司推出的新产品。

## 8、使用帮助

在软件首页点击【使用帮助】进入页面如下，可查看软件使用帮助，如果没有对应的帮助方法，可联系我司技术支持客服。

## 9、意见反馈

在软件首页点击【意见反馈】进入反馈页面如下，欢迎广大用户提供软件使用问题反馈，方便我司为大家提供更好的服务。

# 六、技术支持联系方式

联系电话：4008128121/010-82899827/1

联系QQ：4008128121