聚英云平台单WIFI版使用说明

V1.2

北京聚英翱翔电子有限责任公司

目   录

一、云平台说明	1

二、软件下载	1

1、WEB平台	1

2、手机版软件	1

3、PC端软件	1

三、使用流程	2

四、参数配置	2

1、默认IP	2

2、复位说明	3

3、配置参数	3

3.1、动态模式	5

3.2、静态IP模式	5

五、平台操作说明	6

六、技术支持联系方式	7

# 一、云平台说明

聚英云平台为我公司开发的一款网络平台，平台包含手机APP平台软件和网页版平台，其中手机APP软件又包含Android、IOS两大类，平台以我公司的DAM系列网络版设备为应用对象，旨在为用户提供远程控制输出（继电器、开关量）、模拟量（4-20mA、0-10V、0-5V）采集、开关量采集报警等服务，极大方便了用户的需求，服务器由我公司提供，客户可放心使用。

# 二、软件下载

## WEB平台

PC电脑上的平台通过网页端进入，网址如下（复制到浏览器地址内打开）：

http://www.jydtu.com/

## 2、手机版软件

Android版：

http://www.juyingele.com.cn/software/clp/jyemsAndroid.apk

或使用手机浏览器扫描以下二维码直接下载安装。

手机扫一扫下载安装

IOS版：

手机扫一扫下载安装

## 3、PC端软件

下载地址：https://www.juyingele.com.cn/software/clp/聚英云平台.rar

# 三、使用流程

1、设备供电；

2、电脑/手机连接默认WIFI信号JY_***;

3、打开浏览器输入192.168.10.1进入页面进行参数配置；

4、登录软件注册个人账号添加设备

# 参数配置

## 1、默认IP

| WIFI信号名称 | IP地址 | 网络模式 | 端口号 | 设备地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JY_*** | 192.168.10.1 | TCP Server | 10000 | 1 |

配置参数网页地址：192.168.10.1，登录账号：admin，密码：admin

## 2、复位说明

- 长按按键6秒，指示灯1长1短闪烁，释放按键后，进入复位AP模式。

- 长按按键12秒，指示灯1长2短闪烁，释放案件后，进入一键配置模式(预留)。

- 备注：

复位操作时，模块、板卡通讯的波特率恢复为9600.

- 默认AP的名字为JY_XXXXXX,密码：12345678，默认IP为：192.168.10.1。

## 3、配置参数

手机或电脑连接设备WIFI信号后，打开浏览器在地址栏输入192.168.10.1，输入账号为：admin，密码为：admin登录。

登录后默认配置界面如下：

### 3.1、动态模式

### 3.2、静态IP模式

- 确认桥接入的无线WIFI网络信息

①、手机查看

华为手机：https://jingyan.baidu.com/article/851fbc3792da133e1e15ab63.html（复制连接打开即可）；

苹果手机：https://jingyan.baidu.com/article/49ad8bceaa68695834d8fade.html（复制连接打开即可）。

②、电脑查看

https://jingyan.baidu.com/article/f71d6037acf0101ab641d1f1.html（复制连接打开即可）。

- 参数配置

# 五、平台操作说明

配置参数完成后，安装软件扫码添加设备即可进行控制操作。

- app软件及平台使用说明手册下载地址：

https://www.juyingele.com.cn/software/clp/聚英云平台使用说明.pdf

- App软件及平台使用视频地址：

https://www.juyingele.com.cn/juyingyunpingtai/index.html

# 六、技术支持联系方式

联系QQ:3323725294

3126337546

4008128121

联系电话:010-82899827（82899821）-803

010-82899653-803