# JY-CZ8000-G称重采集卡说明书

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2015年12月

# 产品特点

- DC7-30V宽压供电

- RS485通讯隔离，输入光耦隔离

- 通讯接口支持RS232、RS485。

- 支持标准modbus协议，同时支持ASCII/RTU格式

- 测量芯片采用24位AD转换器

# 产品功能

- 8路称重传感器采集通道

- 支持5位寻址地址

- 支持波特率：2400,4800,9600,19200,38400

# 产品选型

| 型号 | modbus | RS232 | RS485 | USB | WiFi | PT100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JY-CZ8000-G-RS232 | ● | ● |  |  |  | 8 |
| JY-CZ8000-G-RS232+485 | ● | ● | ● |  |  | 8 |
| JY-CZ8000-G-RS232+USB | ● | ● |  | ● |  | 8 |
| JY-CZ8000-G-RS232+WiFi | ● | ● |  |  | ● | 8 |

# 主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据接口 | RS485、RS232、以太网接口、USB（接口可选） |
| 额定电压 | DC 7-30V |
| 电源指示 | 1路红色LED指示（不通信时常亮，通信时闪烁） |
| 通讯指示 | 与电源指示灯共用 |
| 尺寸 | 145*94*41mm |
| 重量 | 300g |
| 默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
| 波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400 |
| 软件支持 | 配套配置软件、控制软件； 支持各家组态软件； 支持Labviewd等 |

# 接线方式

### RS232接线图

# RS485级联接线方式

# 地址说明

设备地址由拨码开关地址和设备基地址两部分构成。

拨码开关地址：是五位拨码开关地址。（范围0~31）

设备基地址：是指软件设置的地址，也叫偏移地址。

具体关系是：设备地址=拨码开关地址+设备基地址(无拨码开关设备：设备地址=设备基地址)。

- 五个拨码全都拨到“ON”位置时，为地址“31”；

- 五个拨码全都拨到“OFF”位置时，为地址“0”；

- 最左边1为二进制最低位。

- 地址表：

# Modbus寄存器说明

本控制卡主要为称重值寄存器，支持以下指令码：3、4、6

| 指令码 | 含义 |
| --- | --- |
| 3 | 读取配置数据 |
| 4 | 读取数据 |
| 6 | 修改配置数据 |

寄存器地址表：

| 寄存器名称 | 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 称重值输入（输入寄存器） |
| 第一通道称重数据 | 40000 | 读取称重值 指令码为4 |
| 第二通道称重数据 | 40001 | 读取称重值 指令码为4 |
| 第三通道称重数据 | 40002 | 读取称重值 指令码为4 |
| 第四通道称重数据 | 40003 | 读取称重值 指令码为4 |
| 第五通道称重数据 | 40004 | 读取称重值 指令码为4 |
| 第六通道称重数据 | 40005 | 读取称重值 指令码为4 |
| 第七通道称重数据 | 40006 | 读取称重值 指令码为4 |
| 第八通道称重数据 | 40007 | 读取称重值 指令码为4 |

# 校准说明

使用modbus poll软件打开我公司提供的Modbus工程文件连接设备进行调试。

# 通讯指令示例

本产品支持标准modbus指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可。参考：http://pan.baidu.com/s/1hqsuZNu

应用举例及其说明：本机地址除了拨码开关地址之外，还有默认的254为广播地址。当总线上只有一个设备时，无需关心拨码开关地址，直接使用254地址即可，当总线上有多个设备时通过拨码开关选择为不同地址，发送控制指令时通过地址区别。

注意：RS232总线为1对1总线，即总线上只能有两个设备，例如电脑与继电器板卡，只有485总线才可以挂载多个设备。

| 情景 | RTU格式（16进制发送） | ASCII格式（ASCII格式发送） |
| --- | --- | --- |
| 查询第1路称重 | FE040000000125C5 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 30 30 30 30 31 46 44 0D 0A |
| 返回信息 | FE 04 02 00 00 AD 24 | 3A 46 45 30 34 30 32 30 30 30 30 46 43 0D 0A |
| 查询第2路称重 | FE04000100017405 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 31 30 30 30 31 46 43 0D 0A |
| 查询第3路称重 | FE04000200018405 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 32 30 30 30 31 46 42 0D 0A |
| 查询第4路称重 | FE0400030001D5C5 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 33 30 30 30 31 46 41 0D 0A |
| 查询第5路称重 | FE04000400016404 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 34 30 30 30 31 46 39 0D 0A |
| 查询第6路称重 | FE040005000135C4 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 35 30 30 30 31 46 38 0D 0A |
| 查询第7路称重 | FE0400060001C5C4 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 36 30 30 30 31 46 37 0D 0A |
| 查询第8路称重 | FE04000700019404 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 37 30 30 30 31 46 36 0D 0A |
| 查询1~8路称重 | FE0400000008E5C3 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 30 30 30 30 38 46 36 0D 0A |

详解：

1：称重值查询

查询第一路称重

FE040000000125C5

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一路称重值寄存器地址 |
| 00 01 | 查询数量 | 要查询的称重通道数量 |
| 25 C5 | CRC16 |  |

返回信息：

FE 04 02 00 00 AD 24

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00(TH) 00(TL) | 查询的AD字 | 称重值 |
| AD 24 | CRC16 |  |

# 常见问题与解决方法

- 采集板卡供电后使用232接口无法建立通信，无法控制

首先测试不同波特率是否可以控制，485接口注意A+、B-线以及屏蔽线，屏蔽线不是必须，但在通信误码率大的情况下必须接上，即便距离很近也可能出现此类情况。

2.485总线，挂载了大于1个的设备，我以广播地址254发送继电器1吸和，但并不是所有模块的继电器1吸和。

广播地址在总线上只有一个设备时可以使用，大于1个设备时请以拨码开关区分地址来控制，否则会因为模块在通信数据的判断不同步上导致指令无法正确执行。