# DAM-DS08采集卡说明书

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2015年05月

# 产品特点

- DC7-24V宽压供电

- RS485通讯隔离，输入光耦隔离

- 通讯接口支持RS232、RS485。

- 支持标准modbus协议，同时支持ASCII/RTU格式

# 产品功能

- 8路DS18B20采集通道

- 支持5位寻址地址

- 支持波特率：2400,4800,9600,19200,38400

# 产品选型

| 型号 | modbus | RS232 | RS485 | USB | WiFi | DS18B20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAM-DS08-RS232 | ● | ● |  |  |  | 8 |
| DAM-DS08-RS485 | ● |  | ● |  |  | 8 |

## 主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据接口 | RS485、RS232 |
| 额定电压 | DC 7-30V |
| 电源指示 | 1路红色LED指示（不通信时常亮，通信时闪烁） |
| 通讯指示 | 与电源指示灯共用 |
| 温度范围 | -55℃到125℃ |
| 测温精度 | 0.0625℃ |
| 尺寸 | 120*70*35mm |
| 安装方式 | 35mm卡轨安装 |
| 默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
| 波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400 |
| 软件支持 | 配套配置软件、控制软件； 支持各家组态软件； 支持Labviewd等 |
| 重量 | 300g |

# 接口说明

# DS18B20接线方式

VDD* --------- DS18B20的VCC

DATA* --------- DS18B20的信号

GND   --------- DS18B20的GND

注： “*”表示第几路。第五路DS18B20的VDD和GND可以接任何一路的VDD和GND

RS232接线方式

# 485接线方式

485A+ --------------- T/R+

485B- ----------------T/R-

# RS485级联接线方式

# 地址说明

设备地址由拨码开关地址和设备基地址两部分构成。

拨码开关地址：是五位拨码开关地址。（范围0~31）

设备基地址：是指软件设置的地址，也叫偏移地址。

具体关系是：设备地址=拨码开关地址+设备基地址(无拨码开关设备：设备地址=设备基地址)。

- 五个拨码全都拨到“ON”位置时，为地址“31”；

- 五个拨码全都拨到“OFF”位置时，为地址“0”；

- 最左边1为二进制最低位。

- 地址表：

# Modbus寄存器说明

本控制卡主要为温度寄存器，支持以下指令码：3、4、6

| 指令码 | 含义 |
| --- | --- |
| 3 | 读取配置数据 |
| 4 | 读取温度数据 |
| 6 | 修改配置数据 |

寄存器地址表

| 寄存器名称 | 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 温度输入（输入寄存器） |
| 第一通道温度数据 | 0000 | 读取温度 指令码为4 |
| 第二通道温度数据 | 0001 | 读取温度 指令码为4 |
| 第三通道温度数据 | 0002 | 读取温度 指令码为4 |
| 第四通道温度数据 | 0003 | 读取温度 指令码为4 |
| 第五通道温度数据 | 0004 | 读取温度 指令码为4 |
| 第六通道温度数据 | 0005 | 读取温度 指令码为4 |
| 第七通道温度数据 | 0006 | 读取温度 指令码为4 |
| 第八通道温度数据 | 0007 | 读取温度 指令码为4 |

# 通讯指令示例

本产品支持标准modbus指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可。参考：http://pan.baidu.com/s/1hqsuZNu

应用举例及其说明：本机地址除了拨码开关地址之外，还有默认的254为广播地址。当总线上只有一个设备时，无需关心拨码开关地址，直接使用254地址即可，当总线上有多个设备时通过拨码开关选择为不同地址，发送控制指令时通过地址区别。

注意：RS232总线为1对1总线，即总线上只能有两个设备，例如电脑与继电器板卡，只有485总线才可以挂载多个设备。

| 情景 | RTU格式（16进制发送） | ASCII格式（ASCII格式发送） |
| --- | --- | --- |
| 查询第1路温度 | FE040000000125C5 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 30 30 30 30 31 46 44 0D 0A |
| 返回信息 | FE 04 02 00 00 AD 24 | 3A 46 45 30 34 30 32 30 30 30 30 46 43 0D 0A |
| 查询第2路温度 | FE04000100017405 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 31 30 30 30 31 46 43 0D 0A |
| 查询第3路温度 | FE04000200018405 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 32 30 30 30 31 46 42 0D 0A |
| 查询第4路温度 | FE0400030001D5C5 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 33 30 30 30 31 46 41 0D 0A |
| 查询第5路温度 | FE04000400016404 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 34 30 30 30 31 46 39 0D 0A |
| 查询第6路温度 | FE040005000135C4 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 35 30 30 30 31 46 38 0D 0A |
| 查询第7路温度 | FE0400060001C5C4 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 36 30 30 30 31 46 37 0D 0A |
| 查询第8路温度 | FE04000700019404 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 37 30 30 30 31 46 36 0D 0A |
| 查询1~8路温度 | FE0400000008E5C3 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 30 30 30 30 38 46 36 0D 0A |

详解：

1：模拟量查询

查询第一路温度

FE040000000125C5

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一路模拟量寄存器地址 |
| 00 01 | 查询数量 | 要查询的模拟量数量 |
| 25 C5 | CRC16 |  |

模拟返回信息：

FE 04 02 00 00 AD 24

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00(TH) 00(TL) | 查询的AD字 | TH为温度高字节，TL 为温度低字节 |
| AD 24 | CRC16 |  |

# 测试软件说明

软件功能：

- 监测温度

- 温度补偿

- 修改波特率

# 波特率和设备地址更改方法

打开采集配置软件，选择串口设定菜单，在通讯参数中点击关闭串口，选择相应的串口号和波特率（默认9600），超时时间和最小间隔都改成100ms。基本参数中设备型号选择DS08。点击打开串口 。在基本参数中选择正确的波特率和需要配置的设备地址，点击写入，若是下边信息栏种显示写入成功，则说明操作成功，可以点击读取，确定操作结果。

设备地址由拨码开关地址和设备基地址两部分构成。

拨码开关地址：是五位拨码开关地址。（范围0~31）

设备基地址：是指软件设置的地址，也叫偏移地址。

具体关系是：设备地址=拨码开关地址+设备基地址(无拨码开关设备：设备地址=设备基地址)。

修改设备地址如果小于31，即用拨码开关。如果大于31，需要修改设备基地址。

如：设置设备地址为100，拨码开关地址拨为0，设备基地址应该写入100。

串口设定菜单下可设置波特率和设备基地址。（详见第8页）。超时时间和最小间隔都改成100ms。刷新时间和滤波时间不需设置。

DS18B20温度补偿

温度补偿菜单下可补偿温度。如：现在实际温度是20度，第一路显示温度是20.1度，说温度高了0.1度，对应在温度补偿输入框填入-10，点击第一路后边的。写入成功后会在前边显示写入结果，就完成了第一路的修正；实际温度是20.1度，第一路显示温度是20度，说温度低了0.1度，对应在温度补偿输入框填入10，点击第一路后边的。写入成功后会在前边显示写入结果，就完成了第一路的修正。以此类推，可以修正其他通道。

监控菜单下可以实时监控每路的温度及变化曲线。

若要控制多个设备，可以用我们公司提供的“聚英组态软件”，详见聚英组态软件说明.pdf
参考http://pan.baidu.com/s/1pXvdG。

# 常见问题与解决方法

- 采集板卡供电后使用232接口无法建立通信，无法控制

首先测试不同波特率是否可以控制，485接口注意A+、B-线以及屏蔽线，屏蔽线不是必须，但在通信误码率大的情况下必须接上，即便距离很近也可能出现此类情况。

2.485总线，挂载了大于1个的设备，我以广播地址254发送继电器1吸和，但并不是所有模块的继电器1吸和。

广播地址在总线上只有一个设备时可以使用，大于1个设备时请以拨码开关区分地址来控制，否则会因为模块在通信数据的判断不同步上导致指令无法正确执行。