DAM0888-单WIFI版产品说明书

V1.0

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2018年11

目   录

一、产品特点	1

二、产品功能	1

三、产品选型	1

四、主要参数	2

五、接口说明	3

1、引脚说明	3

六、接线方式	5

1、通讯接线说明	5

2、继电器接线说明	7

3、有源开关量（NPN型低电平）接线示意图	8

4、无源开关量（干接点）接线示意图	8

5、模拟量接线示意图	8

七、使用流程	10

1、默认模式	10

2、WIFI模式	10

八、通讯配置说明	10

1、使用手册下载	10

九、参数配置	11

1、设备地址	11

2、智能自控功能配置	11

3、闪开闪断功能及设置	11

十、开发资料说明	12

1、通讯协议说明	12

2、Modbus寄存器说明	13

3、指令生成说明	15

4、指令列表	15

5、指令详解	16

十、聚英组态软件使用	21

1、软件下载	21

2、软件界面	22

十一、常见问题与解决方法	23

十二、技术支持联系方式	23

# 一、产品特点

- DC7-30V宽压供电；

- 继电器输出触点隔离；

- 通讯接口支持单WIFI通讯；

- 通信波特率：2400,4800,9600,19200,38400（可以通过软件修改，默认9600）

- 通信协议：支持标准modbus RTU协议。

- 具有闪开、闪断功能，可以在指令里边带参数、操作继电器开一段时间自动关闭；

- 上位机软件提供频闪功能，可以控制器继电器周期性开关；

- 可以设置0-255个设备地址，通过软件设置。

# 二、产品功能

- 8路光耦输入（NPN型5-30V）；

- 8路250VAC/DC30V 10A继电器输出；

- 8路12位分辨率模拟量输入；

- 支持波特率：2400,4800,9600,19200,38400（可以通过软件修改，默认9600）；

- 定时控制----年月日时分秒自定义设置时间控制，可循环；

- 输出互锁----自定义输出通道与输出通道之间的互锁关系；

- 开关量联动----手动开关或开关量触发设备与控制输出联动；

- 模拟量自动控制----自定义模拟量上下限阈值，触发后自动控制；

- 场景控制-----自定义完整的逻辑控制触发条件；

- 70组规则设定----多达70组规则条件设定，满足各种逻辑要求。

# 三、产品选型

| 型号 | modbus | RS232 | WIFI | RJ45 | 继电器 | 光耦输入 | 模拟输入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAM0888-单WIFI版 | ● |  | ● |  | 8 | 8 | 8 |

# 四、主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 触点容量 | 10A/30VDC 10A/250VAC |
| 耐久性 | 10万次 |
| 数据接口 | 单WIFI，WIFI名称默认为JY_***（*代表数字字母组合） |
| 默认IP | 192.168.10.1，端口号：10000/8080 |
| 默认工作模式 | TCP Server |
| 额定供电 | DC 12-30V |
| 电源指示 | 1路红色LED指示（通电时常亮） |
| 通讯指示 | 1路绿色LED指示（通信时闪烁） |
| 输出指示 | 8路红色LED指示 |
| 温度范围 | 工业级，-40℃～85℃ |
| 尺寸 | 180*94*41mm |
| 重量 | 330g |
| 默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
| 波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400 |
| 软件支持 | 配套配置软件、控制软件； 支持各家组态软件； 支持Labviewd等 |

# 五、接口说明

# 六、接线方式

## 1、通讯接线说明

上电等待5s后，出现设备的WIFI信号，用电脑或手机连接设备WIFI信号（JY_****）。

注意：连接设备WIFI信号时，要求电脑上的无线网卡设置为自动获取IP。

### 关于复位

- 复位按键为黑色按键若没有复位按键或引脚，请与技术客服联系，010-82899827-803。

- 按住复位按键5s后拿开。拿开后，WIFI模块指示灯会快速闪烁几次，然后正常闪烁。说明设备复位成功，等待5s，设备WIFI信号会出现，WIFI信号名称为JY_**（**代表数字），WIFI连接密码为12345678。

## 2、继电器接线说明

## 3、有源开关量（NPN型低电平）接线示意图

## 4、无源开关量（干接点）接线示意图

## 5、模拟量接线示意图

下图中的电源部分为传感器供电，AI1-AI8接传感器信号正，GND为传感器信号负，

设备采集到的AI数据与实际输入值之间的关系：

实际值=返回值*0.001

二线制：

三线制：

四线制：

# 使用流程

## 1、默认模式

- 设备供电DC 7-30V；

- 连接设备的默认WIFI信号，使用默认IP：192.168.10.1，端口号10000；

- 电脑端使用【JYDAM调试软件】建立TCP连接进行测试；

- 电脑使用【聚英组态软件】或者其他第三方软件通讯使用，手机端使用安卓版app软件连接使用。

## 2、WIFI模式

- 设备供电DC 7-30V；

- 连接设备的默认WIFI信号，手机或者电脑打开浏览器输入设备默认IP进入配置界面进行参数配置；

- 连接用户自己的WIFI，使用【JYDAM调试软件】建立TCP连接进行测试；

- 电脑使用【聚英组态软件】或者其他第三方软件通讯使用，手机端使用安卓版app软件连接使用。

# 通讯配置说明

设备的IP参数及网络（TCP/UDP）工作模式需要连接设备的WIFI信号进行参数配置。

## 1、使用手册下载

使用手册下载地址：http://www.juyingele.com.cn/zlxz/danziliao/990.html

# 九、参数配置

## 1、设备地址

①、设备地址和设备的IP地址不一样，设备地址默认为254，设备的IP地址默认为192.168.10.1，端口号8080/10000。

②、设备通过IP地址来区分设备，设备地址默认为254，若需修改设备地址，使用【JYDAM调试软件】在配置参数里面修改偏移地址即可，如下图所示：

【JYDAM调试软件】下载地址：

http://www.juyingele.com.cn/zlxz/danziliao/1105.html

## 2、智能自控功能配置

智能自控版功能：

定时控制----年月日时分秒自定义设置时间控制，可循环；

输出互锁----自定义输出通道与输出通道之间的互锁关系；

开关量联动----手动开关或开关量触发设备与控制输出联动；

模拟量自动控制----自定义模拟量上下限阈值，触发后自动控制；

场景控制-----自定义完整的逻辑控制触发条件；

70组规则设定----多达70组规则条件设定，满足各种逻辑要求。

### 2.1、软件下载

下载地址：http://www.juyingele.com.cn/zlxz/danziliao/1101.html

详细配置说明可阅读【智能自控版配置软件使用说明】文档。

## 3、闪开闪断功能及设置

### 3.1、闪开闪断功能介绍

手动模式：对继电器每操作一次，继电器则翻转一次（闭合时断开，断开时闭合）；

闪开模式：对继电器每操作一次，继电器则闭合1秒（实际时间【单位秒】=设置数字*0.1）后自行断开；

闪断模式：对继电器每操作一次，继电器则断开1.秒（时间可调）后自行闭合；

### 3.2、闪断闪开的设置

闪开闪断模式不能写入设备内部，可以通过发送指令实现，【JYDAM调试软件】和【聚英组态软件】上即可实现此功能。

聚英组态软件界面

JYDAM调试软件界面

注：闪断闪开模式不能写入设备芯片内，软件上选择闪断闪开模式后，所有通道都为闪断闪开模式下，可通过发送单个通道的闪断闪开指令来进行单个通道的控制，不影响其他通道的正常控制。

# 十、开发资料说明

## 1、通讯协议说明

本产品支持标准modbus指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可。

Modbus协议说明书下载链接地址：

http://www.juyingele.com.cn/software/software/Modbus%20POLL软件及使用教程.rar

## 2、Modbus寄存器说明

线圈寄存器地址表：

| 寄存器名称 |  | 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线圈控制 |
| 线圈1 | 写线圈 1号指令码 | 00001 | 第一路继电器输出 |
| 线圈2 |  | 00002 | 第二路继电器输出 |
| 线圈3 |  | 00003 | 第三路继电器输出 |
| 线圈4 |  | 00004 | 第四路继电器输出 |
| 线圈5 |  | 00005 | 第五路继电器输出 |
| 线圈6 |  | 00006 | 第六路继电器输出 |
| 线圈7 |  | 00007 | 第七路继电器输出 |
| 线圈8 |  | 00008 | 第八路继电器输出 |
| 离散量输入 |
| 输入1 | 开关量 2号指令 | 10001 | 第一路输入 |
| 输入2 |  | 10002 | 第二路输入 |
| 输入3 |  | 10003 | 第三路输入 |
| 输入4 |  | 10004 | 第四路输入 |
| 输入5 |  | 10005 | 第五路输入 |
| 输入6 |  | 10006 | 第六路输入 |
| 输入7 |  | 10007 | 第七路输入 |
| 输入8 |  | 10008 | 第八路输入 |
| 模拟量输入 |
| 输入1 | 模拟量 4号指令 | 30001 | 第一路输入 |
| 输入2 |  | 30002 | 第二路输入 |
| 输入3 |  | 30003 | 第三路输入 |
| 输入4 |  | 30004 | 第四路输入 |
| 输入5 |  | 30005 | 第五路输入 |
| 输入6 |  | 30006 | 第六路输入 |
| 输入7 |  | 30007 | 第七路输入 |
| 输入8 |  | 30008 | 第八路输入 |
| 配置参数 |
| 通信波特率 | 保持寄存器 | 41001 | 见下表波特率数值对应表，默认为0，支持0-5，该寄存器同时决定RS232和RS485的通信波特率 |
| 备用 |  | 41002 | 备用，用户不可写入任何值。 |
| 偏移地址 |  | 41003 | 设备地址=偏移地址+拨码开关地址 |
| 工作模式 |  | 41004 | 用户可以使用，存储用户数据 |
| 延迟时间 |  | 41005 | 用户可以使用，存储用户数据 |

备注：

①：Modbus设备指令支持下列Modbus地址：

00001至09999是离散输出(线圈)

10001至19999是离散输入(触点)

30001至39999是输入寄存器(通常是模拟量输入)

40001至49999是保持寄存器(通常存储设备配置信息)

采用5位码格式，第一个字符决定寄存器类型，其余4个字符代表地址。地址1从0开始，如00001对应0000。

②：波特率数值对应表

| 数值 | 波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 38400 |
| 1 | 2400 |
| 2 | 4800 |
| 3 | 9600 |
| 4 | 19200 |
| 5 | 38400 |

## 3、指令生成说明

指令可通过【DAM调试软件】的调试信息来获取，该软件为串口通讯软件，不用连接串口也可以生成对应的指令。

软件下载地址：http://www.juyingele.com.cn/zlxz/danziliao/979.html

指令生成说明：对于下表中没有的指令，用户可以自己根据modbus协议生成，对于继电器线圈的读写，实际就是对modbus寄存器中的线圈寄存器的读写，上文中已经说明了继电器寄存器的地址，用户只需生成对寄存器操作的读写指令即可。例如读或者写继电器1的状态，实际上是对继电器1对应的线圈寄存器00001的读写操作。

## 4、指令列表

| 情景 | RTU格式（16进制发送） |
| --- | --- |
| 查询八路状态 | FE 01 00 00 00 08 29 C3 |
| 查询指令返回信息 | FE 01 01 00 61 9C |
| 控制第一路开 | FE 05 00 00 FF 00 98 35 |
| 控制返回信息 | FE 05 00 00 FF 00 98 35 |
| 控制第一路关 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 |
| 控制返回信息 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 |
| 控制第二路开 | FE 05 00 01 FF 00 C9 F5 |
| 控制第二路关 | FE 05 00 01 00 00 88 05 |
| 控制第三路开 | FE 05 00 02 FF 00 39 F5 |
| 控制第三路关 | FE 05 00 02 00 00 78 05 |
| 控制第四路开 | FE 05 00 03 FF 00 68 35 |
| 控制第四路关 | FE 05 00 03 00 00 29 C5 |
| 控制第五路开 | FE 05 00 04 FF 00 D9 F4 |
| 控制第五路关 | FE 05 00 04 00 00 98 04 |
| 控制第六路开 | FE 05 00 05 FF 00 88 34 |
| 控制第六路关 | FE 05 00 05 00 00 C9 C4 |
| 控制第七路开 | FE 05 00 06 FF 00 78 34 |
| 控制第七路关 | FE 05 00 06 00 00 39 C4 |
| 控制第八路开 | FE 05 00 07 FF 00 29 F4 |
| 控制第八路关 | FE 05 00 07 00 00 68 04 |
| 查询八路光耦状态 | FE 02 00 00 00 08 6D C3 |
| 查询返回信息 | FE 02 01 00 91 9C |

## 5、指令详解

### 5.1、继电器输出

控制1路继电器（以第一路开为例，其他通道参照本例），任意一个字节变动，CRC校验位会随之变动。

发送码：FE 05 00 00 FF 00 98 35

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
| 05 | 05指令 | 单个控制指令 |
| 00 00 | 地址 | 要控制继电器寄存器地址 |
| FF 00 | 指令 | 继电器开的动作 |
| 98 35 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

继电器卡返回信息：

返回码：FE 05 00 00 FF 00 98 35

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
| 05 | 05指令 | 单个控制指令 |
| 00 00 | 地址 | 要控制继电器寄存器地址 |
| FF 00 | 指令 | 继电器开的动作 |
| 98 35 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

### 5.2、继电器状态

查询8路继电器

发送码：FE 01 00 00 00 08 29 C3

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
| 01 | 01指令 | 查询继电器状态指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一个继电器寄存器地址 |
| 00 08 | 查询数量 | 要查询的继电器数量 |
| 29 C3 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

继电器卡返回信息：

返回码：FE 01 01 00 61 9C

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 01 | 01指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x81 |
| 01 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 | 查询的状态 | 返回的继电器状态。 Bit0:第一个继电器状态 Bit1:第二个继电器状态 。。。。。。。 Bit7:第八个继电器状态 |
| 61 9C | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

### 5.3、光耦输入

查询光耦

发送码：FE 02 00 00 00 08 6D C3

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 02 | 02指令 | 查询离散量输入（光耦输入)状态指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一个光耦的寄存器地址 |
| 00 08 | 查询数量 | 要查询的光耦状态数量 |
| 6D C3 | CRC16 |  |

光耦返回信息：

返回码：FE 02 01 01 50 5C

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 02 | 02指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 01 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 01 | 查询的状态 | 返回的继电器状态。 Bit0:第一个光耦输入状态 Bit1:第二个光耦输入状态 。。。。。。。 Bit7:第八个光耦输入状态 |
| 50 5C | CRC16 |  |

### 5.4、模拟量查询

获取到的模拟量数据与实际输入值之间的关系为：实际值=返回值*0.001

查询模拟量AD字

发送码：FE 04 00 00 00 08 E5 C3

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一路模拟量寄存器地址 |
| 00 08 | 查询数量 | 要查询的模拟量数量 |
| E5 C3 | CRC16 |  |

模拟返回信息：

返回码：FE 04 02 00 00 AD 24

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数 |
| 00 00 | 查询的AD字 | 0x0227，即十进制551，为查询的模拟量AD字的值，实际值=返回值*0.001 |
| AD 24 | CRC16 |  |

### 5.5、闪开闪闭指令

闪开闪闭指令解析

闪开发送码：FE 10 00 03 00 02 04 00 04 00 0A 00 D8

闪断发送码：FE 10 00 03 00 02 04 00 02 00 14 21 62

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 10 | 10指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 03 | 继电器地址 | 要控制的器地址 |
| 00 02 | 控制命令数量 | 要对继电的命令个数 |
| 04 | 字节数 | 控制信息命令的的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 04或00 02 | 指令 | 00 04为闪开指令 00 02为闪闭命令 |
| 00 0A | 间断时间 | 00 0A为十六进制换为十进制则为10间隔时间为（0.1秒*10） |
| 00 D8 | CRC16 | 校验方式 |

返回码：FE 10 00 03 00 02 A5 C7

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 10 | 10指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 00 03 | 设备地址 | 查询设备的地址 |
| 00 02 | 接收命令数 | 设备接受的命令个数 |
| A5 C7 | CRC16 | 校验位 |

### 5.6、全开全关指令

全开全关指令解析

全开发送码：FE 0F 00 00 00 08 01 FF F1 D1

全断发送码：FE 0F 00 00 00 08 01 00 B1 91

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 0F | 0F指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 00 00 | 起始地址 |  |
| 00 08 | 控制数量 | 控制的继电器数量 |
| 01 | 字节数 | 发送命令字节数 |
| FF （或00 ） | 全开全关命令 | FF 全开命令 00全关命令 |
| F1 D1 （或B1 91） | CRC16 | 校验位 |

全开返回码：FE 0F 00 00 00 08 40 02

全断返回码：FE 0F 00 00 00 08 40 02

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 0F | 0F指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 00 00 | 起始地址 |  |
| 00 08 | 数量 | 返回信息的继电器数量 |
| 40 02 | CRC16 | 校验位 |

# 十、聚英组态软件使用

## 1、软件下载

软件名称：聚英组态软件

软件下载链接地址：http://pan.baidu.com/s/1ntPZK4h

## 2、软件界面

本软件适用与我公司的DAM系列设备连接使用，支持串口、WiFi等通讯方式。软件更加人性化，能够自主的添加、删除、修改。有清晰的框架结构，便于管理，可实时显示设备状态及采集的数据，可查询历史操作导出历史数据excel表格

人员管理结构包含：系统管理员、管理员、操作员、监视员。

设备管理结构包含：区域、设备组、设备。

软件功能：

1.软件登陆

2.添加区域

3.添加设备（设备组命名）

4.操作设备

5.定时功能

6.查看历史数据及数据导出

7.数据备份及还原

8.系统设定

### 3、软件操作

由于聚英组态软件实现的功能较多，具体操作方法参考阅读：聚英组态软件使用说明.pdf

# 十一、常见问题与解决方法

- WIFI模块指示灯常亮不闪烁：

- 重新上电即可；

# 十二、技术支持联系方式

联系电话：010-82899827/1-803

联系QQ：4008128121 3323725294