# DAM10102继电器控制卡说明书

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2015年01月

# 产品特点

- DC7-30V

- 继电器输出触点隔离

- 通讯接口支持WIFI、网口

- 通信波特率：2400,4800,9600,19200,38400（可以通过软件修改，默认9600）

- 通信协议：支持标准modbus RTU协议。

- 可以设置0-255个设备地址，5位地址拨码开关可以设置1-31地址码，大于31的可以通过软件设置。

- 具有闪开、闪断功能，可以在指令里边带参数、操作继电器开一段时间自动关闭；

- 具有频闪功能，可以控制器继电器周期性开关；

# 产品功能

- 十路继电器控制，十路光耦隔离输入（5-24v），2路10位分辨率模拟量电压输入

- 支持5位寻址地址

- 通过网络远距离操控

# 产品选型

| 型号 | modbus | RS232 | RS485 | USB | WiFi | 继电器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAM10102-WiFi | ● |  |  |  | ● | 10 |

# 主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 触点容量 | 10A/30VDC 10A/250VAC |
| 耐久性 | 10万次 |
| 数据接口 | WiFi、网口 |
| 额定电压 | DC 7-30V |
| 电源指示 | 1路红色LED指示 |
| 输出指示 | 10路红色LED指示 |
| 温度范围 | 工业级，-40℃～85℃ |
| 尺寸 | 145*94*41mm |
| 重量 | 330g |
| 默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
| 波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400,115200 |
| 软件支持 | 配套配置软件、控制软件； 支持各家组态软件； 支持Labviewd等 |

# 接口说明

# 接线方式

## 继电器接线说明

## 有源开关量接线示意图

## 无源开关量接线示意图

模拟量接线示意图

二线制：

三线制：

四线制：

# WiFi说明

WiFi模块有四种模式

| 模式 | 说明 |
| --- | --- |
| 默认模式 | AP模式，网口可使用 |
| 以太网模式 | 网口模式，WiFi不可用 |
| WiFi Client | 客户端模式，WiFi可用，网口不可用 |
| WiFi AP | AP模式，WiFi可用，网口不可使用 |

- 默认模式：WiFi模块作为热点，可以用电脑或者手机连接上WiFi进行控制。也可以用网口连接。

- WiFi-AP转串口：WiFi只能作为热点，使用手机、电脑连接到WiFi，用手机或者电脑对模块进行控制。

- 以太网转串口：把模块通过网线接到一个路由或着服务器下。可以通过连接着此路由或者服务器的电脑、手机对模块进行通信。（要先连接WiFi进行配置）

- WiFi-Client转串口：把WiFi模块配置成客户端模式，通过无线连到路由器或者服务器下。可与此路由下的其他设备进行通信。

各模式快速使用说明

配置界面：

# 虚拟串口说明

虚拟串口有两种工作模式。

| 模式 | 说明 |
| --- | --- |
| 服务器模式 | 此模式下，以PC端为服务器，WiFi为客户端连接到PC |
| 客户端模式 | 以WIFI为客户端，PC端作为服务器连接到WiFi。 |

界面：

下载地址。

http://www.juyingele.com.cn/zlxz/DAM/DAM10102/712.html

安装方式

      - 打开安装程序。

      - 选择安装语言

      - 然后点击下一步

      - 选择路径

      - 然后点击下一步

      - 选择快捷方式建立路径

      - 点击下一步

      - 点下一步

      - 点击安装

      - 安装完成

安装后的图标如下图

# 模式的配置

模式配置前一定要短接WIFI模块的两个复位引脚使其恢复出厂设置。

## 默认模式

首先用PC（手机）连接上WiFi模块，打开网络会有一个名为：HI-LINKxxxx的无线信号，点击连接，默认密码为：12345678（可以修改）。

打开浏览器。地址栏输入192.168.16.254  回车，会出现WiFi的登陆密码，账号密码都为：admin，登陆后可以看到配置界面（语言可选择中文）

这里我们把WiFi设置成服务器。WiFi默认模式下，不能更改WiFi的IP地址的，地址默认为192.168.16.254.需要注意的是串口配置行的波特率。根据板子的实际波特率配置，这里我用的是38400.端口号我改为了60000（可以修改成其他数）点击确定。WiFi模块配置OK。

打开虚拟串口工具：

点击设置—选择工作模式

我们选择工作在Client模式，支持运行在Server模式的设备。点击确定。

选择第一个点击确定，程序会关闭，再次打开，把生成的虚拟串口全部删除掉。右击每一行的串口，删除串口即可。

点击左上角的虚拟串口及设备管理，新增虚拟串口。

参数根据之前配置的WiFi填写，串口号选择你电脑里面没有的COM口。IP地址为WiFi的地址：192.168.16.254.端口号为60000。如下图

点击确定后会提示TCP/IP连接已经建立说明成功。

# 测试软件说明

http://www.juyingele.com.cn/software/software/聚英翱翔DAM调试软件使用教程.rar（软件视频教程连接）

## 软件功能：

- 继电器状态查询

- 继电器独立控制

- 模拟量读取

- 开关量状态查询

- 调试信息查询

- 工作模式的更改

- 偏移地址的设定

- 继电器整体控制

# 工作模式功能及设置

## 连接设备

http://www.juyingele.com.cn/software/software/聚英翱翔DAM调试软件使用教程.rar（软件视频教程连接）

打开“聚英翱翔DAM调试软件”；串口设定栏：串口选择您电脑对应COM口，波特率选择设备默认波特率（9600）（未自己设置过波特率前），设备地址填写“254”（254为设备的广播地址），设备型号选择相对应型号，设置好以上设备的4个参数后点击打开串口，点击继电器按钮“JD1”若继电器反应则连接成功。

## 设备地址的更改方法

### 设备地址的介绍

设备偏移地址是指在拨码开关地址基础上进行偏移，具体关系是：设备地址=拨码开关地址+偏移地址。

注意：本设备没有拨码开关的设备，所以设备地址=偏移地址。

#### 设备地址的读取

点击软件上方“读取地址”

#### 偏移地址的设定与读取

点击软件下方偏移地址后边的“读取”或“设置”来对设备的偏移地址进行读取或设置。

## 波特率的读取与设置

点击下方波特率设置栏的“读取”和“设置”就可以分别读取和设置波特率和地址，操作后需要重启设备和修改电脑串口设置。

## 闪开闪断功能及设置

### 闪开闪断功能介绍

手动模式：对继电器每操作一次，继电器则翻转一次（闭合时断开，断开时闭合）；

闪开模式：对继电器每操作一次，继电器则闭合1秒（实际时间【单位秒】=设置数字*0.1）后自行断开；

闪断模式：对继电器每操作一次，继电器则断开1.秒（时间可调）后自行闭合；

### 闪断闪开的设置

打开“聚英翱翔DAM调试软件”点击继电器模式后面下拉箭头进行模式的选择。（后边时间可自行设置，实际时间=填写数字*0.1【单位秒】）

# 通讯指令示例

本产品支持标准modbus指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可。

Modbus协议中文版参考：http://www.juyingele.com.cn/software/software/Modbus%20POLL软件及使用教程.rar

本产品支持modbus  RTU 格式。

## Modbus寄存器说明

本控制卡主要为线圈寄存器，主要支持以下指令码：1、5、15

| 指令码 | 含义 |
| --- | --- |
| 1 | 读线圈寄存器 |
| 5 | 写单个线圈 |
| 15 | 写多个线圈寄存器 |

线圈寄存器地址表：

| 寄存器名称 | 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 线圈控制 |
| 线圈1 | 00001 | 第一路继电器输出 |
| 线圈2 | 00002 | 第二路继电器输出 |
| 线圈3 | 00003 | 第三路继电器输出 |
| 线圈4 | 00004 | 第四路继电器输出 |
| 线圈5 | 00005 | 第五路继电器输出 |
| 线圈6 | 00006 | 第六路继电器输出 |
| 线圈7 | 00007 | 第七路继电器输出 |
| 线圈8 | 00008 | 第八路继电器输出 |
| 线圈9 | 00004 | 第九路继电器输出 |
| 线圈10 | 00005 | 第十路继电器输出 |
| 光耦1 | 10001 | 第一路光耦输入 |
| 光耦2 | 10002 | 第二路光耦输入 |
| 光耦3 | 10003 | 第三路光耦输入 |
| 光耦4 | 10004 | 第四路光耦输入 |
| 光耦5 | 10005 | 第五路光耦输入 |
| 光耦6 | 10006 | 第六路光耦输入 |
| 光耦7 | 10007 | 第七路光耦输入 |
| 光耦8 | 10008 | 第八路光耦输入 |
| 光耦9 | 10009 | 第九路光耦输入 |
| 光耦10 | 10010 | 第十路光耦输入 |
| 模拟通道 |  |  |
| 模拟输入1 | 30001 | 第一通道模拟输入 |
| 模拟输入1 | 30002 | 第二通道模拟输入 |
| 配置参数 |
| 通信波特率 | 41001 | 见下表波特率数值对应表，默认为0，支持0-5，该寄存器同时决定RS232和RS485的通信波特率 |
| 备用 | 41002 | 备用，用户不可写入任何值。 |
| 备用 | 41003 | 用于扩展设备使用。 组号取值范围：0,1,2,3,4,5,6,7 设备地址=设备组号*32+组内地址 |
| 备用 | 41004 | 用户可以使用，存储用户数据 |
| 备用 | 41005 | 用户可以使用，存储用户数据 |
| 1通道高点AD字 | 40002 |  |
| 2通道高点AD字 | 40004 |  |
| 1通道AD真实值 | 40006 | 第一路模拟量输入 |
| 2通道AD真实值 | 40008 | 第二路模拟量输入 |
| 设备地址 | 40011 | Modbus访问的地址 |
| 联动模式 | 40012 |  |

### 备注：

①：Modbus设备指令支持下列Modbus地址：

00001至09999是离散输出(线圈)

10001至19999是离散输入(触点)

30001至39999是输入寄存器(通常是模拟量输入)

40001至49999是保持寄存器(通常存储设备配置信息)

采用5位码格式，第一个字符决定寄存器类型，其余4个字符代表地址。地址1从0开始，如00001对应0000。

②：波特率数值对应表

| 数值 | 波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 9600 |
| 1 | 2400 |
| 2 | 4800 |
| 3 | 9600 |
| 4 | 19200 |
| 5 | 38400 |

③：继电器状态，通过30002地址可以查询，也可以通过00001---00002地址来查询，但控制只能使用00001---00002地址。

30002地址数据长度为16bit。最多可表示16个继电器。

对应结果如下：

| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 继电器位置 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |

即 寄存器30009数据 的bit8 与寄存器00001的数据一样。

同理：光耦输入也是如此。寄存器30003的bit8、bit9 与寄存器10001、10002都对应到指定的硬件上。

寄存器地址按照PLC命名规则，真实地址为去掉最高位，然后减一。

参考资料：http://hi.baidu.com/anyili001/item/573454e6539f60afc10d75c9

应用举例及其说明：本机地址除了拨码开关地址之外，还有默认的254为广播地址。当总线上只有一个设备时，无需关心拨码开关地址，直接使用254地址即可，当总线上有多个设备时通过拨码开关选择为不同地址，发送控制指令时通过地址区别。

注意：RS485总线可以挂载多个设备。

指令可通过“聚英翱翔DAM调试软件”，的调试信息来获取。

指令生成说明：对于下表中没有的指令，用户可以自己根据modbus协议生成，对于继电器线圈的读写，实际就是对modbus寄存器中的线圈寄存器的读写，上文中已经说明了继电器寄存器的地址，用户只需生成对寄存器操作的读写指令即可。例如读或者写继电器1的状态，实际上是对继电器1对应的线圈寄存器0001的读写操作。

| 情景 | RTU格式（16进制发送） |
| --- | --- |
| 查询十路状态 | FE 01 00 00 00 0A A8 02 |
| 查询指令返回信息 | FE 01 02 00 00 AD E8 |
| 控制第一路开 | FE 05 00 00 FF 00 98 35 |
| 控制返回信息 | :FE 05 00 00 FF 00 98 35 |
| 控制第一路关 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 |
| 控制返回信息 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 |
| 控制第二路开 | FE 05 00 01 FF 00 C9 F5 |
| 控制第二路关 | FE 05 00 01 00 00 88 05 |
| 控制第三路开 | FE 05 00 02 FF 00 39 F5 |
| 控制第三路关 | FE 05 00 02 00 00 78 05 |
| 控制第四路开 | FE 05 00 03 FF 00 68 35 |
| 控制第四路关 | FE 05 00 03 00 00 29 C5 |
| 控制第五路开 | FE 05 00 04 FF 00 D9 F4 |
| 控制第五路关 | FE 05 00 04 00 00 98 04 |
| 控制第六路开 | FE 05 00 05 FF 00 88 34 |
| 控制第六路关 | FE 05 00 05 00 00 C9 C4 |
| 控制第七路开 | FE 05 00 06 FF 00 78 34 |
| 控制第七路关 | FE 05 00 06 00 00 39 C4 |
| 控制第八路开 | FE 05 00 07 FF 00 29 F4 |
| 控制第八路关 | FE 05 00 07 00 00 68 04 |
| 查询十路光耦状态 | FE 02 00 00 00 0A EC 02 |
| 查询返回信息 | FE 02 02 00 00 AD AC |
| 查询2路模拟量 | FE 04 00 00 00 02 65 C4 |
| 返回信息 | FE 04 04 00 00 00 00 F4 8B |

## 详解：

1.查询10路继电器

发送码：FE 01 00 00 00 0A A8 02

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
| 01 | 01指令 | 查询继电器状态指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一个继电器寄存器地址 |
| 00 0A | 查询数量 | 要查询的继电器数量 |
| A8 02 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

继电器卡返回信息：

FE 01 02 00 00 AD E8

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 01 | 01指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x81 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 00 | 查询的状态 | 返回的继电器状态。 Bit0:第一个继电器状态 Bit1:第二个继电器状态 。。。。。。。 Bit7:第八个继电器状态 |
| AD E8 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

2.模拟量查询

查询第一路模拟量AD字

发送码：FE 04 00 00 00 02 65 C4

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 01 | 起始地址 | 要查询的第一路模拟量寄存器地址 |
| 00 01 | 查询数量 | 要查询的模拟量数量 |
| 74 05 | CRC16 |  |

模拟返回信息：

返回码：FE 04 02 00 00 AD 24

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 00 | 查询的AD字 | 0x0227，即十进制551，为查询的模拟量AD字的值 |
| AD 24 | CRC16 |  |

3.查询光耦

发送码：FE 02 00 00 00 0A EC 02

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 02 | 02指令 | 查询离散量输入（光耦输入)状态指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一个光耦的寄存器地址 |
| 00 0A | 查询数量 | 要查询的光耦状态数量 |
| EC 02 | CRC16 |  |

光耦返回信息：

返回码：FE 02 02 00 00 AD AC

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 02 | 02指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 00 | 查询的状态 | 返回的继电器状态。 Bit0:第一个光耦输入状态 Bit1:第二个光耦输入状态 。。。。。。。 Bit7:第八个光耦输入状态 |
| AD AC | CRC16 |  |

4.全开全关指令解析

全开发送码：FE 0F 00 00 00 0A 02 FF FF A1 7C

全断发送码：FE 0F 00 00 00 0A 02 00 00 A0 CC

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 0F | 0F指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 00 00 | 起始地址 |  |
| 00 0A | 控制数量 | 控制的继电器数量 |
| 02 | 字节数 | 发送命令字节数 |
| FF FF（或00 00） | 全开全关命令 | FF FF全开命令 00 00全关命令 |
| A1 7C （或A0 CC） | CRC16 | 校验位 |

全开返回码：FE 0F 00 00 00 0A C1 C3

全断返回码：FE 0F 00 00 00 0A C1 C3

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 0F | 0F指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 00 00 | 起始地址 |  |
| 00 0A | 数量 | 返回信息的继电器数量 |
| C1 C3 | CRC16 | 校验位 |

# 常见问题与解决方法

## 1、继电器板卡供电后使用WiFi无法建立通信

复位WiFi模块。再此连接。

## 2、无法与电脑（手机）通信

检查配置是否正确。

## 3、发送指令后无动作

检查是否发送的是十六进制代码

代码是否正确

## 4、配置了以太网模式，想配置成其他模式，发现无法连接WiFi

对WiFi模块复位后进行配置