# DAM1616继电器控制卡说明书

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2015年01月

# 产品特点

- DC7-30V宽压供电

- 继电器输出触点隔离

- 通讯接口支持WiFi、网口。

- 通信波特率：2400,4800,9600,19200,38400（可以通过软件修改，默认9600）

- 通信协议：支持标准modbus RTU协议。

- 可以设置0-255个设备地址，7位地址拨码开关可以设置1-127地址码，大于127的可以通过软件设置。

- 具有闪开、闪断功能，可以在指令里边带参数、操作继电器开一段时间自动关闭；

- 具有频闪功能，可以控制器继电器周期性开关；

# 产品功能

- 十六路继电器控制,十六路光隔DI输入（5-24V）

- 支持手动控制模式

- 支持本机非锁联动模式

- 支持本机自锁联动模式

- 支持互锁模式

- 双机非锁联动模式

- 双机自锁联动模式

# 产品选型

| 型号 | modbus | RS232 | RS485 | USB | WiFi | 继电器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAM1616-WiFi版 | ● |  |  |  |  | 16 |

# 主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 触点容量 | 10A/30VDC 10A/250VAC |
| 耐久性 | 10万次 |
| 数据接口 | WiFi 网口 |
| 额定电压 | DC 7-30V |
| 电源指示 | 1路红色LED指示（不通信时常亮，通信时闪烁） |
| 通讯指示 | 与电源指示灯共用 |
| 输出指示 | 16路红色LED指示 |
| 温度范围 | 工业级，-40℃～85℃ |
| 尺寸 | 165*155 |
| 重量 | 330g |
| 默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
| 波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400 |
| 软件支持 | 配套配置软件、控制软件； 支持各家组态软件；支持Labviewd等 |

# 接口说明

# 接线方式

## 继电器接线说明

## 有源开关量（光耦）接线示意图

## 无源开关量（光耦）接线示意图

# WiFi说明

WiFi模块有四种模式

| 模式 | 说明 |
| --- | --- |
| 默认模式 | AP模式，网口可使用 |
| 以太网模式 | 网口模式，WiFi不可用 |
| WiFi Client | 客户端模式，WiFi可用，网口不可用 |
| WiFi AP | AP模式，WiFi可用，网口不可使用 |

- 默认模式：WiFi模块作为热点，可以用电脑或者手机连接上WiFi进行控制。也可以用网口连接。

- WiFi-AP转串口：WiFi只能作为热点，使用手机、电脑连接到WiFi，用手机或者电脑对模块进行控制。

- 以太网转串口：把模块通过网线接到一个路由或着服务器下。可以通过连接着此路由或者服务器的电脑、手机对模块进行通信。（要先连接WiFi进行配置）

- WiFi-Client转串口：把WiFi模块配置成客户端模式，通过无线连到路由器或者服务器下。可与此路由下的其他设备进行通信。

配置界面：

# 虚拟串口说明

虚拟串口有两种工作模式。

| 模式 | 说明 |
| --- | --- |
| 服务器模式 | 此模式下，以PC端为服务器，WiFi为客户端连接到PC |
| 客户端模式 | 以WIFI为客户端，PC端作为服务器连接到WiFi。 |

界面：

下载地址。

http://www.juyingele.com.cn/zlxz/DAM/DAM0404/746.html请点击本链接下载您所需的软件。

安装方式

      - 打开安装程序。

      - 选择安装语言

      - 然后点击下一步

      - 选择路径

      - 然后点击下一步

      - 选择快捷方式建立路径

      - 点击下一步

      - 点下一步

      - 点击安装

      - 安装完成

安装后的图标如下图

# 模式的配置

模式配置前一定要短接WIFI模块的两个复位引脚使其恢复出厂设置。

## 默认模式

首先用PC（手机）连接上WiFi模块，打开网络会有一个名为：HI-LINKxxxx的无线信号，点击连接，默认密码为：12345678（可以修改）。

打开浏览器。地址栏输入192.168.16.254  回车，会出现WiFi的登陆密码，账号密码都为：admin，登陆后可以看到配置界面（语言可选择中文）

这里我们把WiFi设置成服务器。WiFi默认模式下，不能更改WiFi的IP地址的，地址默认为192.168.16.254.需要注意的是串口配置行的波特率。根据板子的实际波特率配置，这里我用的是9600.端口号我改为了60000（可以修改成其他数）点击确定。WiFi模块配置OK。

打开虚拟串口工具：

点击设置—选择工作模式

我们选择工作在Client模式，支持运行在Server模式的设备。点击确定。

选择第一个点击确定，程序会关闭，再次打开，把生成的虚拟串口全部删除掉。右击每一行的串口，删除串口即可。

点击左上角的虚拟串口及设备管理，新增虚拟串口。

参数根据之前配置的WiFi填写，串口号选择你电脑里面没有的COM口。IP地址为WiFi的地址：192.168.16.254.端口号为60000。如下图

点击确定后会提示TCP/IP连接已经建立说明成功。

# 测试软件说明

http://www.juyingele.com.cn/software/software/聚英翱翔DAM调试软件使用教程.rar（软件视频教程连接）

## 软件功能：

- 继电器状态查询

- 继电器独立控制

- 模拟量读取

- 开关量状态查询

- 调试信息查询

- 工作模式的更改

- 偏移地址的设定

- 继电器整体控制

# 工作模式功能及设置

## 连接设备

http://www.juyingele.com.cn/software/software/聚英翱翔DAM调试软件使用教程.rar（软件视频教程连接）

打开“聚英翱翔DAM调试软件”；串口设定栏：串口选择您电脑对应COM口，波特率选择设备默认波特率（9600）（未自己设置过波特率前），设备地址填写“254”（254为设备的广播地址），设备型号选择相对应型号，设置好以上设备的4个参数后点击打开串口，点击继电器按钮“JD1”若继电器反应则连接成功。

## 设备地址的更改方法

### 设备地址的介绍

设备偏移地址是指在薄码开关地址基础上进行偏移，具体关系是：设备地址=拨码开关地址+偏移地址。

#### 设备地址的读取

点击软件上方“读取地址”

#### 偏移地址的设定与读取

点击软件下方偏移地址后边的“读取”或“设置”来对设备的偏移地址进行读取或设置。

### 设备拨码开关地址的介绍

- 7个拨码全都拨到“ON”位置时，为地址“127”；

- 7个拨码全都拨到“OFF”位置时，为地址“0”；

- 最左边1为二进制最低位。只拨1为ON，地址是1。

## 波特率的读取与设置

点击下方波特率设置栏的“读取”和“设置”就可以分别读取和设置波特率和地址，操作后需要重启设备和修改电脑串口设置。

## 工作模式功能介绍

### 本机非锁联动模式

本身带有光耦输入和继电器输出的板卡模块，在该模式下，输入光耦与继电器为直接联动。即：光耦输入信号生效—>对应继电器吸合，光耦输入信号取消—>对应继电器断开。

该模式下因为机械及程序的延迟，光耦输入信号到继电器动作会有一定的延迟，但最大不会超过0.05秒。

由于该模式下所有继电器直接受光耦联动，所以会出现串口无法操作继电器的现象，这并不是异常现象，而是串口操作继电器后，在继电器还为动作之前就被光耦的状态联动了。

### 本机自锁联动模式

模块本身带有光耦输入和继电器输出的板卡模块，在该模式下，光耦每输入一次信号，对应的继电器翻转一次。即：

光耦输入信号生效—>继电器翻转（吸合变断开、断开变吸合）；

光耦输入信号取消—>继电器不动作；

该模式同样存在非锁模式的延迟问题，但是延迟时间同样不会大于0.05秒。

该模式主要可以用于外部信号触发来控制设备启停的场合，例如光耦外接一个按钮，对应的继电器外接用电设备，则每按一次按钮，设备就会切换一次启停状态。

### 互锁模式

模块本身带有光耦输入和继电器输出的板卡模块，在该模式下，光耦每输入一次信号，对应的继电器会吸合，其他未输入信号光耦对应继电器会断开。即：

光耦输入信号生效—>对应继电器吸合其它继电器断开；

光耦输入信号取消—>继电器不动作；

该模式同样存在非锁模式的延迟问题，但是延迟时间同样不会大于0.05秒。

该模式主要可以用于外部信号触发来控制不同设备启停的场合，例如多路光耦没路外接一个按钮，对应的继电器外接用电设备，则按一路按钮，对应设备就会切换到启动状态，其它设备就会停止运行。

### 双机非锁联动模式

该模式需要两个地址相同、模式相同的设备完成，两个设备通过直连485或者交叉232连接起来之后，模块1的光耦状态会直接控制模块2的对应继电器的状态，即：

模块1的1号光耦输入信号生效—>模块2的1号继电器吸合

模块1的1号光耦输入信号消失—>模块2的1号继电器断开

该模式下的继电器相应延迟时间较前几种的模式要长，但不会大于0.1秒（9600波特率）

该模式下如果使用485总线的话可以并联多个设备，其中设备两两地址匹配，这样可以做到远程的开关量传输。例如：现场有多个低速的开关量需要传输到500米外的控制机房去控制告警灯或者电铃，则只需在厂房布置几个模块通过两根双绞屏蔽线连接到机房的对应模块，就可以完成该任务。同理也可以把机房操作的按钮信号信号直接传送到位于机房模块的继电器上。

### 双机自锁联动模式

该模式需要两个地址相同、模式相同的设备完成，两个设备通过直连485或者交叉232连接起来之后，模块1的光耦状态生效会翻转控制模块2的对应继电器的状态，即：

模块1的1号光耦输入信号生效—>模块2的1号继电器翻转

模块1的1号光耦输入信号消失—>模块2的1号继电器不动作

该模式的应用与“双机非锁联动”模式类似，但更适合于远程控制设备的启停，只需在操作端安装一个按钮即可实现按一次启动按一次停止的动作。

## 工作模式功能设置

打开“聚英翱翔DAM调试软件” 点击下方工作模式设置栏的“读取”和“设置”就可以分别读取和设置工作模式。

## 闪开闪断功能及设置

### 闪开闪断功能介绍

手动模式：对继电器每操作一次，继电器则翻转一次（闭合时断开，断开时闭合）；

闪开模式：对继电器每操作一次，继电器则闭合1秒（实际时间【单位秒】=设置数字*0.1）后自行断开；

闪断模式：对继电器每操作一次，继电器则断开1.秒（时间可调）后自行闭合；

### 闪断闪开的设置

打开“聚英翱翔DAM调试软件”点击继电器模式后面下拉箭头进行模式的选择。（后边时间可自行设置，实际时间=填写数字*0.1【单位秒】）

# 通讯指令示例

本产品支持标准modbus指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可。

Modbus协议中文版参考：

http://www.juyingele.com.cn/software/software/Modbus%20POLL软件及使用教程.rar

本产品同时支持modbus  RTU 格式。

## Modbus寄存器说明

本控制卡主要为线圈寄存器，主要支持以下指令码：1、5、15

| 指令码 | 含义 |
| --- | --- |
| 1 | 读线圈寄存器 |
| 5 | 写单个线圈 |
| 15 | 写多个线圈寄存器 |

线圈寄存器地址表：

| 寄存器名称 | 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 线圈控制 |
| 线圈1 | 00001 | 第一路继电器输出 |
| 线圈2 | 00002 | 第二路继电器输出 |
| 线圈3 | 00003 | 第三路继电器输出 |
| 线圈4 | 00004 | 第四路继电器输出 |
| 线圈5 | 00005 | 第五路继电器输出 |
| 线圈6 | 00006 | 第六路继电器输出 |
| 线圈7 | 00007 | 第七路继电器输出 |
| 线圈8 | 00008 | 第八路继电器输出 |
| 线圈9 | 00009 | 第九路继电器输出 |
| 线圈10 | 00010 | 第十路继电器输出 |
| 线圈11 | 00011 | 第十一路继电器输出 |
| 线圈12 | 00012 | 第十二路继电器输出 |
| 线圈13 | 00013 | 第十三路继电器输出 |
| 线圈14 | 00014 | 第十四路继电器输出 |
| 线圈15 | 00015 | 第十五路继电器输出 |
| 线圈16 | 00016 | 第十六路继电器输出 |
| 光耦控制 |
| 光耦1 | 10001 | 第一路光耦输入 |
| 光耦2 | 10002 | 第二路光耦输入 |
| 光耦3 | 10003 | 第三路光耦输入 |
| 光耦4 | 10004 | 第四路光耦输入 |
| 光耦5 | 10005 | 第五路光耦输入 |
| 光耦6 | 10006 | 第六路光耦输入 |
| 光耦7 | 10007 | 第七路光耦输入 |
| 光耦8 | 10008 | 第八路光耦输入 |
| 光耦9 | 10009 | 第九路光耦输入 |
| 光耦10 | 10010 | 第十路光耦输入 |
| 光耦11 | 10011 | 第十一路光耦输入 |
| 光耦12 | 10012 | 第十二路光耦输入 |
| 光耦13 | 10013 | 第十三路光耦输入 |
| 光耦14 | 10014 | 第十四路光耦输入 |
| 光耦15 | 10015 | 第十五路光耦输入 |
| 光耦16 | 10016 | 第十六路光耦输入 |
| 循环控制 |
| 【JD1】 | 40001-40005 | [0001]：循环操作次数 [0002]：循环操作中闭合时间（ms） [0003]：循环操作中断开时间（ms） [0004]：闪断闪闭模式 4: 闪闭操作 2: 闪断操作 其他：无效操作 [0005]：闪开闪闭工作时间（ms） |
| 【JD2】 | 40006-40010 |  |
| 【JD3】 | 40011-40015 |  |
| 【JD4】 。。。。。。 【JD16】 | 40016-40020 。。。。。。 40076-40080 |  |
| 配置参数 |
| 通信波特率 | 41001 | 见下表波特率数值对应表，默认为0，支持0-6，该寄存器同时决定RS232和RS485的通信波特率 |
| 备用 | 41002 | 备用，用户不可写入任何值。 |
| 模式寄存器 | 41003 | 0：正常工作模式 1：输入对输出自锁模式 2：输入对输出非锁模式 3：输入对输出自锁模式，预留功能 4：互动自锁模式 5：互动非锁模式 |
| 备用 | 41004 | 用户可以使用，存储用户数据 |
| 备用 | 41005 | 用户可以使用，存储用户数据 |
| 只读参数 |  |  |
| 设备地址 | 30001 | Modbus访问的地址 |
| 线圈输出状态 | 30002 | 1-16 |
| 线圈输出状态 | 30003 | 17-32 |
| 光耦输入状态 | 30004 | 1-16 |
| 光耦输入状态 | 30005 | 17-32 |

### 备注：

①：Modbus设备指令支持下列Modbus地址：

00001至09999是离散输出(线圈)

10001至19999是离散输入(触点)

30001至39999是输入寄存器(通常是模拟量输入)

40001至49999是保持寄存器(通常存储设备配置信息)

采用5位码格式，第一个字符决定寄存器类型，其余4个字符代表地址。地址1从0开始，如00001对应0000。

②：波特率数值对应表

| 数值 | 波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 38400 |
| 1 | 2400 |
| 2 | 4800 |
| 3 | 9600 |
| 4 | 19200 |
| 5 | 38400 |

③：继电器状态，通过30002地址可以查询，也可以通过00001---00002地址来查询，但控制只能使用00001---00002地址。

30002地址数据长度为16bit。最多可表示16个继电器。

对应结果如下：

| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 继电器位置 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |

即 寄存器30009数据 的bit8 与寄存器00001的数据一样。

同理：光耦输入也是如此。寄存器30003的bit8、bit9 与寄存器10001、10002都对应到指定的硬件上。

模式测试说明：

模式为0的时候，可以通过通用继电器测试软件和自定义协议测试软件进行控制

模式为1的时候，输入光耦可以触发对应继电器的状态翻转

模式为2的时候，输入光耦状态直接决定继电器的状态

模式为3的时候，功能同等于模式2

模式为4的时候，两个DAM1616通过485总线连接，A+接A+，B-接B-.都配置为4，然后触发1号板卡的光耦可以翻转2号板卡的继电器

模式为5的时候，按照模式4接线，触发1号板卡的光耦，则2号板的对应继电器会跟随1号板卡的光耦状态

寄存器地址按照PLC命名规则，真实地址为去掉最高位，然后减一。

## 指令生成说明

应用举例及其说明：本机地址除了拨码开关地址之外，还有默认的254为广播地址。当总线上只有一个设备时，无需关心拨码开关地址，直接使用254地址即可，当总线上有多个设备时通过拨码开关选择为不同地址，发送控制指令时通过地址区别。

注意：RS232总线为1对1总线，即总线上只能有两个设备，例如电脑与继电器板卡，只有485总线才可以挂载多个设备。

指令可通过“聚英翱翔DAM调试软件”，的调试信息来获取。

指令生成说明：对于下表中没有的指令，用户可以自己根据modbus协议生成，对于继电器线圈的读写，实际就是对modbus寄存器中的线圈寄存器的读写，上文中已经说明了继电器寄存器的地址，用户只需生成对寄存器操作的读写指令即可。例如读或者写继电器1的状态，实际上是对继电器1对应的线圈寄存器0001的读写操作。

| 情景 | RTU格式（16进制发送） |
| --- | --- |
| 查询十六路状态 | FE 01 00 00 00 10 29 C9 |
| 查询指令返回信息 | FE 01 01 00 61 9C |
| 控制第一路开 | FE 05 00 00 FF 00 98 35 |
| 控制返回信息 | :FE 05 00 00 FF 00 98 35 |
| 控制第一路关 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 |
| 控制返回信息 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 |
| 控制第二路开 | FE 05 00 01 FF 00 C9 F5 |
| 控制第二路关 | FE 05 00 01 00 00 88 05 |
| 控制第三路开 | FE 05 00 02 FF 00 39 F5 |
| 控制第三路关 | FE 05 00 02 00 00 78 05 |
| 控制第四路开 | FE 05 00 03 FF 00 68 35 |
| 控制第四路关 | FE 05 00 03 00 00 29 C5 |
| 控制第五路开 | FE 05 00 04 FF 00 D9 F4 |
| 控制第五路关 | FE 05 00 04 00 00 98 04 |
| 控制第六路开 | FE 05 00 05 FF 00 88 34 |
| 控制第六路关 | FE 05 00 05 00 00 C9 C4 |
| 控制第七路开 | FE 05 00 06 FF 00 78 34 |
| 控制第七路关 | FE 05 00 06 00 00 39 C4 |
| 控制第八路开 | FE 05 00 07 FF 00 29 F4 |
| 控制第八路关 | FE 05 00 07 00 00 68 04 |
| 控制第九路开 | FE 05 00 08 FF 00 19 F7 |
| 控制第九路关 | FE 05 00 08 00 00 58 07 |
| 控制第十路开 | FE 05 00 09 FF 00 48 37 |
| 控制第十路关 | FE 05 00 09 00 00 09 C7 |
| 控制第十一路开 | FE 05 00 0A FF 00 B8 37 |
| 控制第十一路关 | FE 05 00 0A 00 00 F9 C7 |
| 控制第十二路开 | FE 05 00 0B FF 00 E9 F7 |
| 控制第十二路关 | FE 05 00 0B 00 00 A8 07 |
| 控制第十三路开 | FE 05 00 0C FF 00 58 36 |
| 控制第十三路关 | FE 05 00 0C 00 00 19 C6 |
| 控制第十四路开 | FE 05 00 0D FF 00 09 F6 |
| 控制第十四路关 | FE 05 00 0D 00 00 48 06 |
| 控制第十五路开 | FE 05 00 0E FF 00 F9 F6 |
| 控制第十五路关 | FE 05 00 0E 00 00 B8 06 |
| 控制第十六路开 | FE 05 00 0F FF 00 A8 36 |
| 控制第十六路关 | FE 05 00 0F 00 00 E9 C6 |
| 查询16路光耦状态 | FE 02 00 00 00 10 6D C9 |
| 查询返回信息 | FE 02 02 00 00 AD AC |

## 详解：

控制1路继电器（以第一路开为例，其他通道参照本例）

发送码：FE 05 00 00 FF 00 98 35

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
| 05 | 05指令 | 单个控制指令 |
| 00 00 | 地址 | 要控制继电器寄存器地址 |
| FF 00 | 指令 | 继电器开的动作 |
| 98 35 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

继电器卡返回信息：

返回码：FE 05 00 00 FF 00 98 35

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
| 05 | 05指令 | 单个控制指令 |
| 00 00 | 地址 | 要控制继电器寄存器地址 |
| FF 00 | 指令 | 继电器开的动作 |
| 98 35 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

1.继电器查询

查询16路继电器

发送码：FE 01 00 00 00 10 29 C9

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
| 01 | 01指令 | 查询继电器状态指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一个继电器寄存器地址 |
| 00 10 | 查询数量 | 要查询的继电器数量 |
| 29 C9 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

继电器卡返回信息：

返回码：FE 01 01 00 61 9C

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 01 | 01指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x81 |
| 01 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 | 查询的状态 | 返回的继电器状态。 Bit0:第一个继电器状态 Bit1:第二个继电器状态 。。。。。。。 Bit7:第八个继电器状态 |
| 61 9C | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

2.查询光耦

发送码：FE 02 00 00 00 10 6D C9

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 02 | 02指令 | 查询离散量输入（光耦输入)状态指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一个光耦的寄存器地址 |
| 00 10 | 查询数量 | 要查询的光耦状态数量 |
| 6D C9 | CRC16 |  |

光耦返回信息：

返回码：FE 02 02 00 00 AD AC

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 02 | 02指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 00 | 查询的状态 | 返回的继电器状态。 Bit0:第一个光耦输入状态 Bit1:第二个光耦输入状态 。。。。。。。 Bit7:第八个光耦输入状态 |
| AD AC | CRC16 |  |

3.闪开闪闭指令解析

闪开发送码：FE 10 00 03 00 02 04 00 04 00 0A 00 D8

闪断发送码：FE 10 00 03 00 02 04 00 02 00 14 21 62

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 10 | 10指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 03 | 继电器地址 | 要控制的器地址 |
| 00 02 | 控制命令数量 | 要对继电的命令个数 |
| 04 | 字节数 | 控制信息命令的的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 04或00 02 | 指令 | 00 04为闪开指令 00 02为闪闭命令 |
| 00 0A | 间断时间 | 00 0A为十六进制换为十进制则为10间隔时间为（0.1秒*10） |
| 00 D8 | CRC16 | 校验方式 |

返回码：FE 10 00 03 00 02 A5 C7

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 10 | 10指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 00 03 | 设备地址 | 查询设备的地址 |
| 00 02 | 接收命令数 | 设备接受的命令个数 |
| A5 C7 | CRC16 | 校验位 |

4.全开全关指令解析

全开发送码：FE 0F 00 00 00 0A 02 FF FF A1 7C

全断发送码：FE 0F 00 00 00 0A 02 00 00 A0 CC

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 0F | 0F指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 00 00 | 起始地址 |  |
| 00 0A | 控制数量 | 控制的继电器数量 |
| 02 | 字节数 | 发送命令字节数 |
| FF FF (或00 00） | 全开全关命令 | FF FF全开命令 00 00全关命令 |
| A1 7C （或A0 CC） | CRC16 | 校验位 |

全开返回码：FE 0F 00 00 00 0A C1 C3

全断返回码：FE 0F 00 00 00 0A C1 C3

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 0F | 0F指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 00 00 | 起始地址 |  |
| 00 0A | 数量 | 返回信息的继电器数量 |
| C1 C3 | CRC16 | 校验位 |

# 常见问题与解决方法

1、继电器板卡供电后使用WiFi无法建立通信

复位WiFi模块。再此连接。

2、无法与电脑（手机）通信

检查配置是否正确。

3、发送指令后无动作

检查是否发送的是十六进制代码

代码是否正确

4、配置了以太网模式，想配置成其他模式，发现无法连接WiFi

对WiFi模块复位后进行配置