# WS2-A-C温湿度采集卡说明书

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2015年08月

目   录

一、产品特点	1

二、产品功能	1

三、产品型号	1

四、主要参数	1

五、引脚说明	1

六、尺寸说明	2

七、接线说明	2

# 一、产品特点

- DC24V供电；

- LCD温湿度显示；

- 2路（4-20mA/0-10V ）12位AD模拟量输出。

# 二、产品功能

- 温湿度采集。

# 三、产品型号

| 型号 | 显示方式 | 模拟量输出 |
| --- | --- | --- |
| WS2-A-C | LCD | 4-20mA/0-10V |

# 四、主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 额定电压 | DC 24V |
| 温度范围 | -40℃到120℃ |
| 湿度范围 | 0-100%RH |
| 温度精度 | ±0.3℃ |
| 湿度精度 | ±2.0%RH |
| 显示方式 | LCD液晶屏显示 |
| 尺寸 | 105*85*41mm |
| 重量 | 330g |
| 防护等级 | IP67 |

# 五、引脚说明

| 序号 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VCC | 电源正极 |
| 2 | GND | 电源负极 |
| 3 | OUT1 | 湿度模拟量输出正极 |
| 4 | GND | 湿度模拟量输出负极 |
| 5 | OUT2 | 温度模拟量输出正极 |
| 6 | GND | 温度模拟量输出负极 |

# 六、尺寸说明

# 七、接线说明

其中℃代表温度仪表RH代表湿度仪表，对比引脚说明进行接线。