# DAM1600DI-YD采集控制卡说明书

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2015年06月

# 产品特点

- 供电电压：DC7-30V；

- 16路隔离光耦输入；

- 通信波特率：2400,4800,9600,19200,38400（默认9600，可以修改）；

- 通信协议：支持标准modbus RTU和modbus ASCII协议。

- 可以设置0-255个设备地址，可以通过软件设置。

# 产品功能

- 16路光耦隔离输入（5-24V），可以接无源触点和DC3.3-24V电压。

# 产品选型

| 型号 | modbus | RS232 | RS485 | USB | WiFi | 输出 | 输入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAM1600DI-YD-RS232 | ● | ● |  |  |  | 0 | 16 |
| DAM1600DI-YD-RS485 | ● |  | ● |  |  | 0 | 16 |

# 主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据接口 | RS485、RS232 |
| 额定电压 | DC 7-30V |
| 电源指示 | 1路LED指示 |
| 输出指示 | 16路LED指示 |
| 温度范围 | 工业级，-40℃～85℃ |
| 尺寸 | 100*70*35mm |
| 安装方式 | 35mm卡轨安装 |
| 默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
| 波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400 |
| 软件支持 | 配套配置软件、控制软件； 支持各家组态软件； 支持Labviewd等 |
| 重量 | 100g |

# 接口说明

VIN为供电电源正极，GND为供电电源负极。

# 接线方式

## 无源输入接线示意图

注：COM端与VIN，COM+和VIN可以在设备内连接，购买时需说明。

## 有源输入接线示意图

## RS485级联接线方式

## RS232接线连接方式

# 测试软件说明

## 软件功能：

- 开关量状态查询

- 调试信息查询

- 偏移地址的设定

# 工作模式功能及设置

## 连接设备

打开“聚英翱翔DAM调试软件”；串口设定栏：串口选择您电脑对应COM口，波特率选择设备默认波特率（9600）（未自己设置过波特率前），设备地址填写“254”（254为设备的广播地址），设备型号选择相对应型号，设置好以上设备的4个参数后点击打开串口，点击继电器按钮“JD1”若继电器反应则连接成功。

## 设备地址的更改方法

### 设备地址的介绍

本设备是没有拨码开关的设备，所以设备地址 = 偏移地址。

#### 设备地址的读取

点击软件上方“读取地址”

#### 偏移地址的设定与读取

点击软件下方偏移地址后边的“读取”或“设置”来对设备的偏移地址进行读取或设置。

## 波特率的读取与设置

点击下方波特率设置栏的“读取”和“设置”就可以分别读取和设置波特率和地址，操作后需要重启设备和修改电脑串口设置。

# 通讯指令示例

本产品支持标准modbus指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可。

Modbus协议中文版下载地址：http://www.juyingele.com.cn/software/software/Modbus POLL软件及使用教程.rar

本产品支持modbus  RTU 格式。

## Modbus寄存器说明

本控制卡主要为线圈寄存器，主要支持以下指令码：2

| 指令码 | 含义 |
| --- | --- |
| 2 | 读光耦寄存器 |

线圈寄存器地址表：

| 寄存器名称 | 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 光耦1 | 20000 | 第一路光耦输入 |
| 光耦2 | 20001 | 第二路光耦输入 |
| 光耦3 | 20002 | 第三路光耦输入 |
| 光耦4 | 20003 | 第四路光耦输入 |
| 光耦5 | 20004 | 第五路光耦输入 |
| 光耦6 | 20005 | 第六路光耦输入 |
| 光耦7 | 20006 | 第七路光耦输入 |
| 光耦8 | 20007 | 第八路光耦输入 |
| 光耦9 | 20008 | 第九路光耦输出 |
| 光耦10 | 20009 | 第十路光耦输入 |
| 光耦11 | 2000A | 第十一路光耦输入 |
| 光耦12 | 2000B | 第十二路光耦输入 |
| 光耦13 | 2000C | 第十三路光耦输入 |
| 光耦14 | 2000D | 第十四路光耦输入 |
| 光耦15 | 2000E | 第十五路光耦输入 |
| 光耦16 | 2000F | 第十六路光耦输入 |
| 配置参数 |
| 通信波特率 | 41001 | 见下表波特率数值对应表，默认为0，支持0-6，该寄存器同时决定RS232和RS485的通信波特率 |
| 备用 | 41002 | 备用，用户不可写入任何值。 |
| 设备组号 | 41003 | 用于扩展设备使用。 组号取值范围：0,1,2,3,4,5,6,7 设备地址=设备组号*32+组内地址 |
| 备用 | 41004 | 用户可以使用，存储用户数据 |
| 备用 | 41005 | 用户可以使用，存储用户数据 |
| 只读参数 |  |  |
| 设备地址 | 31002 | Modbus访问的地址 |
| 光耦输入状态 | 30004 | 1-16 |

## 指令生成说明

应用举例及其说明：本机地址除了拨码开关地址之外，还有默认的254为广播地址。当总线上只有一个设备时，无需关心拨码开关地址，直接使用254地址即可，当总线上有多个设备时通过拨码开关选择为不同地址，发送控制指令时通过地址区别。

注意：RS485总线可以挂载多个设备。

指令可通过“聚英翱翔DAM系列配置软件”，的调试信息来获取。

### 详解：

1查询光耦

发送码：FE 02 00 00 00 10 6D C9

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 02 | 02指令 | 查询离散量输入（光耦输入)状态指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一个光耦的寄存器地址 |
| 00 10 | 查询数量 | 要查询的光耦状态数量 |
| 6D C9 | CRC16 |  |

光耦返回信息：

返回码：FE 02 02 00 01 6C 6C

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 02 | 02指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 01 | 查询的状态 | 返回的继电器状态。 Bit0:第一个光耦输入状态 Bit1:第二个光耦输入状态 。。。。。。。 Bit15:第十六个光耦输入状态 |
| 6C 6C | CRC16 |  |

# 常见问题与解决方法

## 继电器板卡供电后使用232接口无法建立通信，无法控制

首先测试不同波特率是否可以控制，485接口注意A+、B-线以及屏蔽线，屏蔽线不是必须，但在通信误码率大的情况下必须接上，即便距离很近也可能出现此类情况。

## 总线，挂载了大于1个的设备，我以广播地址254发送继电器1吸和，但并不是所有模块的继电器1吸和。

广播地址在总线上只有一个设备时可以使用，大于1个设备时请以拨码开关区分地址来控制，否则会因为模块在通信数据的判断不同步上导致指令无法正确执行。

## 西门子PLC与设备不能正常通讯

西门子485总线AB定义与设备相反