# RS232-RS485/422转换器说明书

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2016年08月

目   录

一、产品特点	1

二、产品功能	1

三、主要参数	1

五、接口定义	2

六、接线说明	3

七、测试软件	4

# 一、产品特点

- 宽压供电单独供电；

- 通讯便捷；

- 通讯方式支持RS232、RS485、RS422数据传输；

- 485全隔离；

# 二、产品功能

- RS232-485/422通讯转换；

- 波特率支持2400,4800,9600,19200,38400，115200。

# 三、主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据接口 | RS232 RS485 RS422 |
| 额定电压 | DC 7-30V |
| 电源指示 | 1路红色LED指示 |
| 通讯指示 | 2路通讯指示灯 |
| 温度范围 | 工业级，-40℃～85℃ |
| 尺寸 | 120*70*35mm |
| 重量 | 60g |
| 波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400,115200 |

# 五、接口定义

引脚说明：

| 管脚 | 定义 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | GND |
| 2 | VCC | 供电7~30V DC |
| 3 | N/C | 空 |
| 4 | N/C | 空 |
| 5 | N/C | 空 |
| 6 | GND | GND |
| 7 | RXD- | 422接收- |
| 8 | RXD+ | 422接收+ |
| 9 | T/B- | 422发送- 或者485B- |
| 10 | T/A+ | 422发送+ 或者485A+ |
| 11 | DB9 | 232接口 |
| 12 | RS232 | 232接口端子 |

# 六、接线说明

RS232接线方式：直接接上DB9的口

RS485接线方式：接上A+、B-

RS422接线方式：

电源供电：接7-30V DC外接电源

# 七、测试软件

各种串口调试助手均可使用。