JY-USCN-601说明书

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2016年12月

目   录

一、产品特点	1

二、产品参数	1

三、接口定义	2

四、引脚说明	2

五、接口定义	3

六、USB驱动	3

七、硬件连线	3

# 一、产品特点

- 无需任何跳线和开关，即插即用；

- 支持 USB 与 RS-232/422/485/TTL 之间互转；

- 支持 TTL 与 R-S232/422/485 之间互转；

- 支持 RS232 与 RS-422/485 之间互转；

- 每一路数据输入均有数据指示灯；

- 自动 RS-485 数据流控制；

- 无需外部电源，完全由 USB 端口取电；

- 支持 Windows XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1/MAC/Linux/Android。

- USB：标准 B 型方口，符合 USB2.0 标准，支持热插拔和即插即用；

- RS232：标准 DB9 串口母头；

- RS485/422：插拔式接线端子；

- TTL：插拔式接线端子。

# 二、产品参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| USB | 标准 B 型方口，符合 USB2.0 标准，支持热插拔和即插即用 |
| RS232 | 标准 DB9 串口母头 |
| RS485/422 | 插拔式接线端子 |
| TTL | 插拔式接线端子 |
| 传输速率 | 1200bps 到 115.2Kbps |
| 校验位： | 奇校验，偶校验，无校验 |
| 数据位 | 5，6，7，8 |
| 停止位 | 1，1.5，2 |
| RS232 | TXD,RXD,GND，符合 TIA/EIA RS-232 标准 |
| RS485 | D+，D-平衡差分半双工，符合 TIA/EIA RS-485 标准 |
| RS422 | T+，T-，R+，R-平衡差分全双工，符合 TIA/EIA RS-422 标准 最多可连接 32 个 RS-422 或 RS-485 |
| TTL | VIO，GND，RIN，TOUT |
| 工作距离 | RS-232: 50ft (15m) @ 19.2Kbps RS-422, RS-485: 4000ft (1200m) @ 57.6Kbps TTL: 2ft (0.5m) @ 19.2Kbps |
| 浪涌保护 | 600W(RS-232),600W(RS-485/422) |
| 驱动支持 | Windows XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1，MAC，Linux，Wince |
| 外壳 | ABS 塑料 |
| 工作温度 | 0 ~ 60ºC (32 ~ 140ºF) |
| 存储温度 | -25 ~ 80ºC (-13 ~176ºF) |
| 工作湿度 | 20 ~ 95% (无凝结) |
| 存储湿度 | 0 ~ 95% (无凝结) |

# 三、接口定义

# 四、引脚说明

| 序号 | 接口 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | USB | 底部USB接口 | 标准 B 型，符合 USB2.0 标准，支持热插拔和即插即用 |
| 2 | RS232 | 底部RS232接口 | 标准 DB9 串口公头，接口定义为(2-RXD) (3-TXD) (5-GND) |
| 3 | RS485 | A+ | 符合 TIA/EIA RS-485 标准，最多可连接 32 个 RS-485 |
| 4 |  | B- |  |
| 5 | RS422 | T+ | 符合 TIA/EIA RS-422 标准 最多可连接 32 个 RS-422 |
| 6 |  | T- |  |
| 7 |  | R+ |  |
| 8 |  | R- |  |
| 9 | TTL | TOUT | 输出 |
| 10 |  | RIN | 输入 |
| 11 |  | GND | 地线 |
| 12 |  | VIO | 电源输入 |

# 五、接口定义

## 1、RS232 端口

RS232 端口 RS232 端口为三线标准母头，接口定义为(2-RXD) (3-TXD) (5-GND)

## 2、RS485/422 端口

RS485/422 端口 RS485/422 端口为插拔式接线端子，接口定义为两线 RS485(D+) (D-) 或四线RS422(T+) (T-) (R+) (R-)，其中 RS485 和 RS422 不可同时使用。

## 3、TTL 端口

TTL 端口为插拔式接线端子，接口定义为 TTL (VIO) (GND) (RIN) (TOUT)，其中VIO 为电源输入，GND 为地线，RIN 为输入，TOUT 为输出。

如果和本模块通信的目标板接口电平为 3.3V，则 VIO 需要接外部 3.3V 电源；如果和本模块通信的目标板接口电平为 5V，则 VIO 需要接外部 5V 电源。

注意：如果 VIO 外接电源电平和目标板接口电平不一样，可能导致目标板损坏或者通信不成功。

## 4、USB 端口

USB 端口为标准 USB B 型接口。

## 5、NC 接口

无内部电气连接。

# 六、USB驱动

USB接口为B型USB接口通讯线，使用USB通讯，需要安装USB驱动。

驱动下载地址：

http://www.juyingele.com.cn/software/software/USB驱动.rar

# 七、硬件连线

USCN601 转换工具可以工作在如下图所示的六种工作模式下。只要按照下图指示连接好线就可以直接通信，无需额外设置开关或者跳线。

在模块接入电源之后，绿色 PWR 电源灯亮；当任意一个通道上有数据输入时，对应通道的红色灯闪烁。以 USB 转 RS232 为例，如果上位机通过 USB 口向 RS232 端口发送数据时，USB 灯闪烁；反之 RS232 设备向上位机发送数据时，RS232灯闪烁。

注意：当 USCN601 工作在 TTL 转 RS-485/422，TTL 转 RS-232 和 RS-232 转 RS-485/422

这三种模式下时，USB 接口只作为供电使用，如果上位机向这个 COM 口发送数据可能会影响其他通道数据的通信。如果不用 USB 接口供电，可以通过 TTL 端的 5V 接口作为电源输入给模块供电。

1.USB 转 RS232

2.USB 转二线 RS485 或四线 RS422

3.USB 转 TTL

- TTL 转 RS232，USB 端口只做供电用。

TTL 转二线 RS485 或四线 RS422，USB 端口只做供电用。

- RS232 转二线 RS485 或四线 RS422，USB 端口只做供电用。