# GSM-0606短信模块说明书

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2015年08月

目   录

一、产品特点	1

二、产品功能	1

三、产品选型	1

四、主要参数	1

五、输入输出接线	2

1、继电器接线说明	2

2、有源开关量接线示意图	2

3、无源开关量接线示意图	2

六、短信指令说明	3

1、基本设置指令	3

2、基本操作指令	4

七、常见问题与解决方法	6

# 一、产品特点

- 供电7-30V；

- 具有报警功能；

- 可设置主人和成员；

- 支持多种短信语言控制。

# 二、产品功能

- 6路光耦输入（5-24V）；

- 6路继电器输出。

# 三、产品选型

| 型号 | modbus | RS232 | RS485 | USB | WiFi | 短信 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GSM0606短信模块 |  |  |  |  |  | 1 |

# 四、主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 触点容量 | 10A/30VDC 10A/250VAC |
| 耐久性 | 10万次 |
| 数据接口 | SIM卡 |
| 额定电压 | DC 7-30V |
| 电源指示 | 1路红色LED指示（不通信时常亮，通信时闪烁） |
| 通讯指示 | 与电源指示灯共用 |
| 输出指示 | 6路红色LED指示 |
| 温度范围 | 工业级，-35℃～85℃ |
| 尺寸 | 145*94*41mm |
| 重量 | 330g |

# 五、输入输出接线

## 1、继电器接线说明

## 2、有源开关量接线示意图

## 3、无源开关量接线示意图

# 六、短信指令说明

## 1、基本设置指令

- 主人设置和查询

- 设置主人(开机十分钟内设置主人)

发送短信：设置主人

回传短信：主人:13811xxxxxx

- 查询主人

发送短信：查询主人

回传短信：主人:13811xxxxxx

- 设置成员A组

只有主人方可设置成员。

- 设置成员A组

发送短信：设置A组:13800000001,13800000002,13800000003,

回传短信：成员a:13800000001,13800000002,13800000003,

- 查询成员A组

发送短信：查询A组

回传短信：成员a:13800000001,13800000002,13800000003,

- 清空成员A组

发送短信：设置A组:,,,

回传短信：成员a:;;;

- 设置成员B组

只有主人方可设置成员。同理设置成员A组

- 设置成员C组

只有主人方可查询成员。同理查询成员A组

- 设置继电器通道别名（1~8通道）

1）设置别名（1~8通道）

发送短信：设置名称:电灯,电视,空调,风扇,冰箱,洗衣机,衣柜,厨房,

回传短信：别名:电灯;电视;空调;风扇;冰箱;洗衣机;衣柜;厨房;

2）清空别名（1~8通道）

发送短信：设置名称: ，，，，，，，，

回传短信：别名:;;;;;;;;

- 设置继电器通道别名（9~16通道）

1）设置别名（9~16通道）

发送短信：设置名称:灯泡,水壶,压缩机,榨汁机,电热毯,热水壶,电话机,电泵,

回传短信：别名:灯泡;水壶;压缩机;榨汁机;电热毯;热水壶;电话机;电泵;

2）清空别名（9~16通道）

发送短信：设置名称: ，，，，，，，，

回传短信：别名:;;;;;;;;

注：1~16通道是设置设置的别名不能超过四个字！别名里不能出现0~9或者A~F，逗号必须是英文格式的

- 设置报警短信（1~12）

只有主人方可设置报警，其他成员可收到报警短信

- 设置报警短讯

发送短信：设置报警01:第一路发生报警

回传短信：报警01:第一路发生报警,

举例：设置报警01：发生火情

设置报警13：设备掉电报警

注：1~12通道设置的报警内容不能超过十六个字！

第13路可设置掉电报警信息

- 查询通道报警信息

发送短信：查询报警01

回传短信：报警01：禁用

举例：发送短信：查询报警04

回传短信：报警04：发生火情

- 取消单通道报警

发送短信：取消报警01

回传短信：报警01：禁用

- 继电器掉电状态保持

1）继电器掉电状态记忆

发送短信：设置掉电使能

回传短信：掉电使能

2）继电器掉电状态不记忆

发送短信：设置掉电禁用

回传短信：掉电禁用

## 2、基本操作指令

以下指令仅适合于主人和成员。

- 打开、关闭继电器

- 通用打开、关闭方式

发送短信：打开123

回传短信：[输出] 开 123 关 456789A

[输入] 开   关 123456789A

通用打开、关闭方式

发送短信：关闭13

回传短信：[输出] 开 2 关 13456789A

[输入] 开  关 123456789A

- 通用打开、关闭方式

发送短信：打开13关闭24

回传短信：[输出] 开 13 关 2456789A

[输入] 开  关 123456789A

- 别称操作方式

发送短信：打开电视

回传短信：[输出] 开 1 关 23456789A

[输入] 开  关 123456789A

- 打开一段时间后关闭

最长时间为999秒或者90分。

用途：模拟按下开关多少秒后然后松开

- 举例：

发送短信：闪闭10秒 123456

回传短信：[输出] 开 关 13245678

[输入]开   关12345678

其他举例：闪闭1分 45678

闪闭1分 电机

- 关闭一段时间后打开

最长时间为999秒或者90分。

- 举例：

发送短信：闪断10秒 13

回传短信：[输出] 开 13 关 2456789A

[输入] 开  关 123456789A

举例

发送短信：闪断 20秒 电灯电视

回传短信：[输出] 开 13 关 2456789A

[输入] 开  关 123456789A

- 周期性循环开关

最长时间为999秒或者90分，时间可存储。取消方式为时间设置为0秒

先开后关，次序不能颠倒

- 举例：

发送短信：循环开10秒关10分13

回传短信：循环开10关10

- 举例 ：

发送短信：循环开100分关10分电灯电视

回传短信：循环开100关10

- 循环功能禁用(1~9,A~F)

发送短信：循环禁用 123456789

回传短信：循环禁用

- 查询单路循环(1~9,A~F)

发送短信：循环查询1

回传短信：循环开10关10

报警为开关量状态变化报警触发。

第一路开关量输入状态变化。

回传短信：第一路发生报警, （已经预设的第一路报警信息）

第一路开关量输入状态恢复。

回传短信：第一路发生报警,【恢复】 （已经预设的第一路报警信息）

# 七、常见问题与解决方法

1发送短信没有反应。

解答：查看SIM卡方向是否插入正确，（带铜箔的面朝上，沿着缺口的方向插入）。电源是否正常工作。设备上的指示灯是否闪烁。设置的主人是否正确。