# GSM-WS2短信模块说明书

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2015年08月

# 产品特点

- 供电7-30V

- 具有报警功能。

- 可设置主人和成员。

- 支持多种短信语言控制。

# 产品功能

- 温湿度上下限报警

- 掉电报警

# 产品选型

| 型号 | modbus | RS232 | RS485 | USB | WiFi | 短信 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GSM-WS2短信模块 |  |  |  |  |  | 1 |

# 主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 额定电压 | DC 7-40V |
| 温度范围 | -55℃到120℃ |
| 湿度范围 | 0-100%RH |
| 温度分辨率 | 0.0625℃ |
| 湿度精度 | ±3.0%RH |
| 显示方式 | LED数码管显示 |
| 尺寸 | 105*85*41mm |
| 重量 | 330g |
| 防护等级 | IP67 |

# 引脚说明

| 序号 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VCC | 电源正极 |
| 2 | GND | 电源负极 |

# 尺寸说明

# 短信指令说明

基本设置指令：

- 主人设置和查询

- 设置主人(开机十分钟内设置主人)

发送短信：设置主人

回传短信：主人:13811xxxxxx

- 查询主人

发送短信：查询主人

回传短信：主人:13811xxxxxx

- 设置成员A组

只有主人方可设置成员。

- 设置成员A组

发送短信：设置A组：13800000001,13800000002,13800000003,

回传短信：成员a:13800000001;13800000002;13800000003;

- 查询成员A组

发送短信：查询A组

回传短信：成员a:13800000001;13800000002;13800000003;

- 清空成员A组

发送短信：设置A组:;;;

回传短信：成员a:;;;

- 设置成员B组

只有主人方可设置成员。同理设置成员A组

- 设置成员C组

只有主人方可查询成员。同理查询成员A组

- 设置温度上下限

发送短信：设置温度上限80.56

回传短信：温度上限:80.56,

发送短信：设置温度下限-10.50

回传短信：温度下限:-10.50,

注：设置的温度值必须是两位的小数点

- 设置报警短信（1~5）

只有主人方可设置报警，其他成员可收到报警短信

- 设置报警短讯

发送短信：设置报警01:温度过高

回传短信：报警01:温度过高，

举例：设置报警02：温度过低

注：1~4通道设置的报警内容不能超过十六个字！

说明：01：温度上限报警短信

02：温度下限报警短信

03：湿度上限报警短信

04：湿度下限报警短信

05：断电报警短信

- 给设备打电话回传当前温度信息

回传短信：温度:3245，

代表当前温度是32.45℃

# 常见问题与解决方法

1发送短信没有反应。

解答：查看SIM卡方向是否插入正确，（带铜箔的面朝上，沿着缺口的方向插入）。电源是否正常工作。设备上的指示灯是否闪烁。设置的主人是否正确。