串口服务器说明书

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2016年1月

目    录

一、产品特点	1

二、产品功能	1

三、产品选型	1

四、主要参数	1

五、接口说明	2

六、Reset复位按键功能	2

七、使用说明	2

1、软件界面	3

2、四个串口的连接配置	3

八、工作模式	7

1、系统框图	7

2、TCP Client 模式	8

3、UDP 模式	8

十、应用	9

1、COM口到网络模式	9

2、虚拟串口模式	9

3、服务器采集模式	10

十一、技术支持联系方式	11

JY-TCPCOM-604是用来将TCP网络数据包或UDP数据包与TTL接口数据实现透明传输的设备，模块体积小巧，功耗低，搭载ARM处理器，速度快，稳定性高。

这是一款多功能型嵌入式以太网串口数据转换模块, 它内部集成了 TCP/IP 协议栈, 用户利用它可以轻松完成嵌入式设备的网络功能, 节省人力物力和开发时间, 使产品更快的投入市场, 增强竞争力。

模块集成 10/100M 自适应以太网接口, 串口通信最高波特率高达 256Kbps, 具有TCP Client, UDP工作模式, 通过软件轻松配置。

# 一、产品特点

- DC7-30V宽压供电

- 通讯接口支持RS232、RS485、以太网口。

- 一键复位

# 二、产品功能

- 10/100M 自适应以太网接口;

- RS232和RS485、RS422全双工通讯；

- 支持 AUTO MDI/MDIX，可使用交叉网线或平行网线连接;

- 波特率在 115.2kbps 以上并且可以设置;

- 工作方式可选择TCP Server,TCP Client, UDP工作模式;

- 支持虚拟串口工作模式；

- 工作端口，目标 IP 地址和端口均可轻松设定;

- 提供配置软件；

- UDP方式下禁止了包广播，比同类产品抗干扰能力强;

- 在高速发包的情况下，发热仍然比较轻微。

# 三、产品选型

| 型号 | RS232 | RS485 | RS422 | 网口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JY-TCPCOM-604 | ● | ● | ● | ● |

# 四、主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据接口 | RS485、RS232、、RS422、网口 |
| 额定电压 | DC 7-30V |
| 电源指示 | 1路红色LED指示 |
| 通讯指示 | 1路绿色LED指示(通讯时闪烁) |
| 工作温度 | -30℃—+85℃ |
| 尺寸 | 84*80*25mm |
| 重量 | 100g |

# 五、接口说明

# 六、Reset复位按键功能

- 首次长按6S以上，看到RUN灯长亮，重新上电。模块的DHCP服务是动态IP模式。

- 第二次长按6S以上，看到RUN灯长亮，重新上电。模块的DHCP服务是静态IP模式。（默认网段是192.168.1.xxx）

- 按一下按键，模块会通过网口、232、485发送当前的设备信息。

# 七、使用说明

使用我公司的“以太网转串口配置软件”，通过设备参数及设备的工作模式进行通讯。

具体配置方法参见“以太网转串口配置软件使用说明”文档。

## 1、软件界面

## 2、四个串口的连接配置

在以太网配置软件的【网络连接配置】栏内对设备的网络通道与四路串口进行设置，

串口顺序1到4，通过设置不同的端口号来区分四个串口。

1、工作模式说明：

- TCP Client

选择通道，然后选择工作模式为TCP Client,设置Client的目标域名/IP，设置端口号。

点击修改，选择设备，点击“下载参数”，进行配置，点击后提示

- TCP Server

选择通道，选择工作模式为TCP Server，设置服务器端口，

点击修改，选择设备，点击“下载参数”，进行配置，点击后提示

- UDP Client

选择通道，然后选择工作模式为UDP Client,设置Client的目标域名/IP，设置端口号。

点击修改，选择设备，点击“下载参数”，进行配置，点击后提示

- UDP Server

选择通道，选择工作模式为UDP Server，设置服务器端口，

点击修改，选择设备，点击“配置参数”，进行配置，点击后提示

- 网络通道及串口配置说明

在“网络连接配置”界面，配置与串口的对应关系，

在“串口配置信息”界面，配置与网络通道的对应关系。

3、点击网络连接配置，选择通道，更改工作模式，修改相应模式下的IP与端口号，如下：

底部为修改后的设备参数显示。

4、点击右侧“修改”，选择设备，点击“配置所有参数”，进行配置，点击后提示：

- 配置成功后，搜索设备即可。

# 八、工作模式

## 1、系统框图

JY-TCPCOM-601是连接串口设备到网络的桥梁，借助此模块，用户可以轻松实现设备联网管理和控制功能，应用框图如下。

注：为了安全性考虑，在默认情况下，模块只接受从设定的目标机器的IP和设定的目标机器端口发送过来的数据，并且模块只往设定的目标位置发送数据。
您可以很容易的即时控制模块的设置进行修改发送目标(后面有介绍)，也可以定制特殊功能产品，如不验证来源IP，以接受多个IP发送的数据，实现多对一。

## 2、TCP Client 模式

在TCP client模式下，模块上电后根据自己的设置主动去连接到TCP server服务器端，然后建立一个长连接，之后的数据进行透明传输。此模式下，TCP server的IP需要对模块可见，可见的意思是通过模块所在的IP可以直接PING通服务器IP，服务器端可以是互联网的固定IP，也可以是和模块同一个局域网的内网IP。

## 3、UDP 模式

在UDP模式下，模块上电后监听设置的端口，不主动建立连接，当有数据从通过传过来时，转发到串口，当串口收到数据时，通过网络发送到模块设置的IP和端口。

# 十、应用

## 1、COM口到网络模式

此为最常用工作模式，模块一头接COM口，另一头接网络，实现网络和COM之间的转换，此模式下，计算机需要编写网络应用程序，基于socket发送和接收数据。
使用者需要掌握网络编程知识。

## 2、虚拟串口模式

虚拟串口模式下，用户不需要对原来的系统做任何更改，只需要在计算机上安装VSPM软件，做好相应设置即可，设置完成后，远端的设备就和直接接在计算机上一样。
不用修改原来的应用程序，应用程序依然像操作串口一样操作远端的设备。

## 3、服务器采集模式

服务器数据采集控制模式，是最常用的应用模式之一，串口服务器分布在网络不同的位置，通过网络将数据统一传输到服务器，并接收服务器的数据，这是物联网最基本模型之一。

# 十一、技术支持联系方式

联系电话：4008128121/010-82899827/1

联系QQ：4008128121