WIFI+网口版设备使用手册

V1.5

北京聚英翱翔电子有限责任公司

版本说明

| 版本 | 说明 |
| --- | --- |
| V1.1 | 1、初始版本。 |
| V1.2 | 1、增加了新版复位按钮说明。 |
| V1.3 | 1、增加了新版TCP连接软件测试说明，不再需要使用虚拟串口方式； 2、增加了查询当前网络信息的方法说明。 |
| V1.4 | 1、使用新版WIFI网口通讯模块； 2、更新新版WIFI模式配置参数说明； 3、更新新版网口模式配置参数说明。 |
| V1.5 | 1、更新优化参数配置 |

目   录

一、软件说明	1

二、工作模式	1

1、WIFI模式	1

2、网口模式	1

三、硬件说明	1

1、默认IP	1

2、复位键	2

四、参数配置	2

1、WIFI参数	2

2、网口参数	6

五、TCP/UDP模式	14

1、WIFI配置	14

2、网口配置	15

六、通讯测试	19

1、软件测试	19

2、Socket网络测试工具	20

3、Modbus TCP测试	26

七、设备地址	31

1、使用软件	31

2、修改方法	31

八、PLC通讯	31

九、技术支持	32

# 软件说明

WIFI网口设备中的WIFI通讯参数和网口通讯参数分别设置，支持两种通讯方式分别设置，支持同时通讯。

WIFI参数：

- WIFI参数通过WEB界面进行参数配置；

- 设备具有独立的AP热点信号：JY_***；

- 支持直连热点信号通讯控制；

- 支持接入局域网WIFI网络组网通讯；

- 支持TCP/UDP Client/Server模式。

网口参数：

- 通过以太网配置软件进行参数配置；

- 支持直连/组网通讯；

- 支持TCP/UDP Client/Server模式。

# 二、工作模式

## 1、WIFI模式

WiFi模块有两种工作模式

| 模式 | 说明 |
| --- | --- |
| AP | 使用设备本身的热点信号 |
| WiFi | 设备WIFI桥接入用户无线路由器的WIFI信号中 |

- AP模式：WiFi模块作为热点，可以用电脑或者手机连接上WiFi进行通讯，默认AP的名字为JY_XXXXXX,密码为12345678，默认IP为：192.168.10.1。

- WiFi模式：设备的WiFi桥接入用户无线路由器的WIFI信号中，用户通过连接自己的WIFI信号进行通讯。

## 网口模式

网口设备配置参数时有以下两种模式：

| 硬件连接 | 说明 |
| --- | --- |
| 直连模式 | 设备通过网线与电脑直连 |
| 组网模式 | 设备通过网线连接到路由器/交换机 |

# 三、硬件说明

## 1、默认IP

网口：

| 网口 | IP地址 | 网络模式 | 端口号 | 设备地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 192.168.1.232 | TCP Server | 10000 | 1 |

WIFI

| WIFI | WIFI信号名称 | IP地址 | 登录账号/密码 | 网络模式 | 端口号 | 设备地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JY_*** | 192.168.10.1 | admin | TCP Server | 10000 | 1 |

## 2、复位键

| 模式 | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WIFI | 长按按键6秒 | 释放按键后，进入默认静态IP模式。 |
|  | 长按按键12秒 | 释放按键后，进入默认DHCP模式 |
| 网口 | 长按按键6秒 | 释放按键后，进入默认DHCP模式。 |
|  | 长按按键12秒 | 释放按键后，进入默认静态IP模式 |

# 参数配置

## WIFI参数

### 1.1、AP模式

- 设备供电后，设备默认WIFI信号名称：JY_****，连接密码：12345678；

- 设备默认IP：192.168.10.1，登录账号：admin，密码：admin；

手机或电脑连接设备WIFI信号后，打开浏览器在地址栏输入192.168.10.1，输入账号为：admin，密码为：admin登录。

默认页面

AP热点界面

默认AP参数均可修改。

### 1.2、WIFI模式

- 确认桥接入的无线WIFI网络信息

①、手机查看

华为手机：https://jingyan.baidu.com/article/851fbc3792da133e1e15ab63.html（复制连接打开即可）；

苹果手机：https://jingyan.baidu.com/article/49ad8bceaa68695834d8fade.html（复制连接打开即可）。

②、电脑查看

https://jingyan.baidu.com/article/f71d6037acf0101ab641d1f1.html（复制连接打开即可）。

- 参数配置

注：

- WIFI模式配置完成后，设备AP热点信号会自动消失；

- 重新进入网页参数界面方法是，打开浏览器输入之前设置的设备IP：

## 网口参数

### 2.1、直连模式

- 打开【网络与共享中心】---->【更改适配器设置】---->【本地连接】---->【属性】---->【IPV4】中，修改电脑IP为静态IP：192.168.1.10；

说明：直连模式下，因为设备默认IP为192.168.1.232，修改设备参数时，设备IP必须与电脑IP为同一网段。

- 打开【以太网配置软件】，初始状态如下；

- 选择本地连接：

- 搜索设备：

- 修改参数

- 重新搜索

### 2.2、组网模式

- 检查确认电脑网络与设备接入的路由器/交换机在同一网络，需要注意：

由于企业中一般存在多级网络，当电脑连接无线网络，设备通过网线连接路由器时，必须确认设备连接的路由器与无线WIFI的路由器为同一个；

- 搜索设备；

- 查看当前网络信息

打开【网络与共享中心】---->【活动网络】---->【本地连接/无线网络连接】---->【详细信息】，如下图所示：

- 确定设备要修改的IP是否被占用

- 修改IP参数

- 重新搜索

### 2.3、常见问题

- 直连/组网模式下选择正确连接时搜索不到设备

解决方法：

- 检查确认设备与电脑在同一网段内；

- 复位设备；

- ；

- 打开【网络与共享中心】---->【更改适配器设置】，将除了本地连接以外得其他网络全部禁用：

如有虚拟网卡、蓝牙等也需要禁用。

- IP参数下载无反应

原因：设备默认IP为192.168.1.232，当前网络与设备不是同一网段。

解决方法：

①：搜索到单个设备时，勾选所有设备后，再点击下载参数。

- 组网模式下多个设备修改参数没反应

原因：设备默认IP为192.168.1.232，当前网络与设备不是同一网段。

解决方法：

①：只留需要修改参数的设备，单独修改完成后，再将其他设备接入局域网；

②：将需要修改参数的设备，使用直连模式进行修改，修改为完成后，再接入局域网，直连模式修改时，可直接修改设备IP参数为局域网网段的IP。

- 其他问题

联系技术支持：

QQ：3323725294

电话：010-82899827-803

# TCP/UDP模式

## WIFI配置

| 模式 | 说明 |
| --- | --- |
| TCP Server | 设备作为Server端； 支持两个Client使用不同端口号，与设备通讯。 |
| TCP CLient | 设备作为Client端； 可以设置面向两个不同服务器地址进行通讯； 支持设置握手包和心跳包。 |
| UDP Server | 暂不支持 |
| UDP Client | 暂不支持 |

## 网口配置

| 模式 | 说明 |
| --- | --- |
| TCP Server | 设备作为Server端； 支持两个Client使用不同端口号，与设备通讯。 |
| TCP CLient | 设备作为Client端； 可以设置面向两个不同服务器地址进行通讯； 支持设置握手包和心跳包。 |
| UDP Server | 设备作为Server端； ② 支持设置两个Client使用不同端口号，与设备通讯。 |
| UDP Client | 设备作为Client端； 可以设置面向两个不同服务器地址进行通讯； |

### TCP Server

### TCP Client

- 模式修改

- 登录信息包（握手包）

使用TCP Client模式时，设备作为Client初次连接Server端会发送一次握手信息，可自定义修改，测试说明

- 心跳包

### UDP Server

使用网络测试工具UDP模式测试说明。

### UDP Client

使用网络测试工具UDP Client测试说明

# 六、通讯测试

| 工作模式 | 测试软件/方法 |
| --- | --- |
| TCP Server | JYDAM调试软件 | Socket网络测试工具 |
| TCP Client | 聚英局域网平台软件 | Socket网络测试工具 |
| UDP Server | / | Socket网络测试工具 |
| UDP Client | / | Socket网络测试工具 |
| 注：串口服务器均使用Socket网络测试工具进行测试 |

## 1、软件测试

- JYDAM调试软件

软件下载：http://www.juyingele.com.cn/software/software/JYDAM调试软件.rar

使用TCP Server模式，具体使用查看该软件使用说明文档。

- 聚英局域网平台软件

软件下载：http://www.juyingele.com.cn/software/software/聚英局域网平台软件.rar

使用TCP Client模式，具体使用查看该软件使用说明文档。

## Socket网络测试工具

- DAM系列网口设备支持Modbus RTU和Modbus TCP两种通讯协议。

- 以下测试过程中均使用Modbus RTU指令进行测试，点击查看Modbus TCP测试说明

- 测试工具下载：

http://www.juyingele.com.cn/software/software/网络调试工具.zip

- 以下测试过程中使用的指令，具体查看对应设备型号产品说明书里的指令列表；

- 串口服务器测试指令根据串口设备的通讯协议决定。

### ① TCP Server模式：

连接示例：

- 当前设备参数

  - 创建TCP Client模式面向设备的iP与端口：

- 发送指令测试

### ② TCP Client模式

连接示例：

- 当前设备参数

- 创建TCP Server，监听10000端口：

  - 发送指令测试

具体指令查看对应产品说明书，指令生成说明可查看帮助说明：

https://www.juyingele.com.cn/service/DAM/index.html

### ③ UDP Server模式

连接示例：

- 当前设备参数：

  - 创建UDP Client指向设备Server的IP和端口：

- 发送指令测试

### ④ UDP Client模式

注意：DAM系列设备必须具有自动回传功能才可以使用该模式，因为UDP模式下连接由Server端主动发起。

连接示例：

  - 当前设备参数：

- 当前电脑建立UDP Server，监听10001端口：

- 发送指令测试

DAM系列设备自动回传模式设置参考【JYDAM调试软件软件使用说明】文档。

建立通讯以后，测试界面：

## Modbus TCP测试

DAM系列网口设备支持Modbus RTU和Modbus TCP两种通讯协议；

使用Modbus POLL软件进行Modbus TCP测试；

### ① 软件下载

下载地址：https://www.juyingele.com.cn/zlxz/danziliao/986.html

注意：初次安装软件通讯需要输入注册码

### ② 测试说明

- 建立通讯测试

- 修改工程参数

功能码简单说明：

详细说明阅读Modbus协议说明文档：

| 功能码 | 说明 |
| --- | --- |
| 01 | 继电器输出 |
| 02 | 开关量输入 |
| 03（保持） | 模拟量输入 |
| 04（只读） | 模拟量输入 |

### ③ 通讯成功

以继电器控制为例：

# 七、设备地址

## 1、使用软件

- JYDAM调试软件

软件下载：http://www.juyingele.com.cn/software/software/JYDAM调试软件.rar

## 2、修改方法

# 八、PLC通讯

- DAM系列网口设备支持Modbus RTU和Modbus TCP，PLC通过TCP与设备进行通讯时，建立Modbus TCP通讯，需要将网络通道模式改为【Modbus TCP】

- PLC通讯过程中，必须设置以下参数：

| IP地址 | 网络模式 | 端口号 | 设备地址（站号） |
| --- | --- | --- | --- |

注意：设备地址（站号）必须设置为与设备一致才可以正常通讯。

# 九、技术支持

联系QQ:3323725294

3126337546

4008128121

联系电话:010-82899827（82899821）-803

010-82899653-803