JY-BJ45总线型步进电机驱动器技术参数

特点

- 内置Modbus协议栈，支持Modbus RTU格式。

- 通过Modbus接口配置地址及波特率

- 一条总线可以挂载多个设备，通过使能寄存器可以让所有设备以毫秒级同时启动

- 具有脱机执行功能，通过上位机编写命令并存储后可以脱机运行。

- 用户可以通过拨码开关设置细分、半流状态、衰减等级及内部测试脉冲。

- 具有普通驱动器的脉冲输入端口，可直接代替脉冲控制驱动器。

- 共有8档脉冲细分功能，最高64细分；

- 电流控制平滑、精准、电机发热小；

- 步进脉冲停止超过250ms时，电机电流减半（通过拨码开关设置）；

7，电压范围：DC20~42V；具有过温、过流、欠压保护功能；

主要应用领域

适合各种中小型自动化设备和仪器，例如：雕刻机、打标机、切割机、激光加工、数控机床、自动装配设备、舞台灯光、机器人及医疗器械等。在用户期望低成本、低噪声、高速度、高智能的设备中应用效果特佳。

驱动器功能说明

| 驱动器功能 | 操作说明 |
| --- | --- |
| 微步细分数设定 | 由SW3－SW5三个拨码开关来设定驱动器微步细分数，其共有8档微步细分。用户设定微步细分时，应先停止驱动器运行。具体微步细分数的设定，请驱动器面版图说明。 |
| 输出电流设定 | 由拨码SW1左侧的多圈电位器来设定驱动器输出电流，具体输出电流的设定，请驱动器面版图说明。 |
| 自动半流功能 | 用户可通过SW6来设定驱动器的自动半流功能。ON表示静态电流设为动态电流的一半，OFF表示静态电流与动态电流相同。一般用途中应将 SW4 设成ON，使得电机和驱动器的发热减少，可靠性提高。脉冲串停止后约0.4秒左右电流自动减至一半左右（实际值的60％），发热量理论上减至36％。 |
| 信号接口 | CP＋和CP－为控制脉冲信号正端和负端；DIR＋和DIR－为方向信号正端和负端；EN＋和 ENA－为使能信号的正端和负端。 |
| 总线接口 | RS485总线；支持标准Modbus RTU格式通信。 |
| 电机接口 | A＋和 A－接步进电机A相绕组的正负端；B＋和B－接步进电机B相绕组的正负端。当A、B两相绕组调换时，可使电机方向反向。 |
| 电源接口 | 采用直流电源供电，工作电压范围建议为20－50VDC，电源功率应大于100W。 |
| 指示灯 | 驱动器有红绿两个指示灯。其中绿灯为电源指示灯，当驱动器上电后绿灯常亮；红灯为故障指示灯，当出现过温、过流故障时，故障灯常亮。故障清除后，红灯灭。当驱动器出现故障时，只有重新上电和重新使能才能清除故障。 |
| 安装说明 | 驱动器的外形尺寸为：118×75.5×34mm，安装孔距为112mmmm。既可以卧式和立式安装，建议采用立式安装。安装时，应使其紧贴在金属机柜上以利于散热。 |

指示灯引脚功能

| 标记符号 | 功能 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| ALM | 告警指示灯 | 电流过大或者芯片过温时，红色指示灯亮,此时驱动器停止工作，需要故障排除并重新上电方可继续工作。 |
| RUN | 运行指示灯 | 通电时，指示灯亮 |
| V+ | 电源正极 |  |
| V+ | 电源正极 | DC20 ~42V |
| GND | 电源负极 |  |
| A+,A- B+,B- | 电机接线 |  |
| DIR+,DIR- EN+,EN- CP+,CP- | 脉冲信号输入端口 | 步进脉冲、方向、使能信号输入，详细连接方式见“驱动器接口图” |

拨码开关设定

JY-BJ45驱动器采用7位拨码开关设定细分数、半流选择、脉冲选择、衰减调节。

| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SW1、SW2：衰减调节

SW3、SW4、SW5：细分选择

SW6：自动半流选择

SW7：脉冲选择

工作电流设定

通过拨码开关SW1左侧的多圈电位器调节。逆时针增大，顺时针减小。

内部脉冲频率设定

通过左侧的多圈电位器调节。顺时针增大，逆时针减小

细分设定

| 细分数 | SW3 | SW4 | SW5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ON | ON | ON |
| 8 | ON | ON | OFF |
| 10 | ON | OFF | ON |
| 16 | ON | OFF | OFF |
| 20 | OFF | ON | ON |
| 32 | OFF | ON | OFF |
| 40 | OFF | OFF | ON |
| 64 | OFF | OFF | OFF |

驱动器接口

注意：

- VCC为5V，12V时R短接；

- VCC为24V时，R为2K，大于1/8W的电阻；

Modbus 寄存器说明

本控制卡主要为线圈寄存器，主要支持以下指令码：3、16

| 指令码 | 含义 |
| --- | --- |
| 3 | 读写保持寄存器 |
| 16 | 写多个保持寄存器 |

在线操作寄存器地址表：该类型寄存器掉电不保存，主要用于上位机的实时控制

| 寄存器名称 | 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 脉冲数量 | 40001 | 本次运行所需要输出的步数 |
| 执行次数 | 40002 | 本次运行脉冲数量寄存器的几倍 |
| 脉冲方向 | 40003 | 步进电机运行的方向；1：正转 0：反转 |
| 运行频率 | 40004 | 内部频率发生器的输出频率，（<20000） |
| 起始频率 | 40005 | 内部脉冲发生器在启动和停止时候的输出频率 |
| 加速时间 | 40006 | 内部脉冲发生器在启动和停止的时候从起始频率加速到运行频率的时间，用于限制加速度 |
| 启动时能 | 40007 | 启动运行，该寄存器置1将触发运行，内部脉冲发生器将按照配置信息执行动作。在需要多个控制器同时动作的时候可以先把配置信息写入寄存器，最后只置位该寄存器。 |

配置寄存器：用于配置整版的工作方式及接口信息

| 寄存器名称 | 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 41001 | 设备的Modbus地址，1-253 |
| 波特率 | 41002 | 设备的通信波特率，根据波特率对应表设置 |
| 工作模式 | 41003 | 0：手动模式；1：自动模式 |
| 触发方式 | 41004 | 0：寄存器使能触发；1：外部开关触发 |
| 起始速度 | 41005 | 脱机命令的统一起始速度 |
| 加速时间 | 41006 | 脱机命令的统计加速时间 |

命令寄存器：用于保存驱动器的脱机运行命令（最多10条）

| 寄存器名称 | 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 命令类型 | 41011 | 该条命令的命令类型标示符 |
| 命令参数1 | 41012 | 根据不同命令类型所代表的含义不一样 |
| 命令参数2 | 41013 | 根据不同命令类型所代表的含义不一样 |
| 命令参数3 | 41014 | 根据不同命令类型所代表的含义不一样 |
| 命令参数4 | 41015 | 根据不同命令类型所代表的含义不一样 |
| 命令参数5 | 41016 | 根据不同命令类型所代表的含义不一样 |
| 第二条命令 | 41017 |  |
| .......... |  |  |
| 第十条命令 |  |  |

命令类型及参数说明：

空命令：

命令类型：0

命令参数1：无意义

命令参数2：无意义

命令参数3：无意义

命令参数4：无意义

相对运行命令：

命令类型：1

命令参数1：脉冲数量

命令参数2：执行次数

命令参数3：运行方向

命令参数4：无意义

命令参数5：运行速度

运行到指定限位命令：

命令类型：2

命令参数1：运行速度

命令参数2：限位开关代码+运行方向

命令参数3：步数限制高位

命令参数4：步数限制低位

命令参数5：无意义

延时等待命令：

命令类型：3

命令参数1：等待时间高位

命令参数2：等待时间低位（单位：ms）

命令参数3：无意义

命令参数4：步数限制低位

命令参数5：无意义

循环跳转命令：

命令类型：4

命令参数1：跳转指令序列标号（即第几条命令）

命令参数2：循环次数高位

命令参数3：循环次数低位

命令参数4：无意义

命令参数5：无意义

安装尺寸